## Slide 1
一维码读取方案
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●码材质：纸质
●码类型：一维码
●识别范围(mm * mm)：200*100
●码尺寸(mm * mm)：30*5
●最小单元格尺寸(mil)：22
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●每秒拍照次数(pcs/s)：不限制
●单次拍照识别码数量(pcs)：30
●读码时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：50-500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
读码器型号 | R4013MG-07M-RGG01
读码器类型 | 读码器
读码器分辨率 | 1280 * 1024
支持码类型: 一维码 | Code39，Code93，Code128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF25，2of（Industrial2of5），standard25，GS1-128等；二维码：QR/DataMatrix（MicroQR/GSIDM/GSIQR等）；码质量评价：（ISO/IEC29158/AIM-OPM），ISO/IEC15415，ISO/IEC15416）
通信接口 | SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Modnet, Modbus, EtherNet/IP, MC(SLMP), FINS/UDP, FINS/TCP), MELSEC

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 读码器 | R4013MG-07M-RGG01 | 台 | 1 | dahua
2 | 软件 | 大华EasyID | 套 | 1 | dahua

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 曝光时间：根据纸质码反光特性设置中等曝光值（建议500-1000us）
│ │ ├── 增益：设置为12-15以平衡亮度与噪点
│ │ ├── 伽马值：设置为2.2增强黑白对比度
│ │ └── 自动亮度训练：启用ROI区域（200*100mm范围）进行动态亮度调整
│ └── 光源控制
│ └── 启用四路补光灯常亮模式，确保30*5mm码区域均匀照明
├── 预处理
│ ├── 第一次预处理
│ │ ├── 算法选择：中值滤波（3x3）
│ │ └── 次数：2次（消除纸质表面噪点）
│ ├── 第二次预处理
│ │ ├── 算法选择：腐蚀（3x1）
│ │ └── 次数：1次（增强条码边缘锐度）
│ └── 第三次预处理
│ ├── 算法选择：开运算（3x3）
│ └── 次数：1次（消除模块内白色干扰）
├── 一维码检测
│ ├── 算法配置
│ │ ├── 条形码类型：CODE128/EAN13/CODE39（多选）
│ │ ├── 读码模式：增强模式（兼顾30个码的识别稳定性）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ ├── 最大读码数量：30
│ │ └── 超时时间：300us（适应静态场景）
│ └── 多区域读码
│ ├── 启用16个ROI区域划分
│ ├── 每区域设置4个角点匹配
│ └── 区域名称输出使能：开启（便于结果追溯）
├── 结果处理
│ ├── 过滤规则
│ │ ├── 重复码过滤策略：按帧过滤（避免同一帧重复计数）
│ │ └── 正则表达式过滤：^[A-Z0-9]{8,12}$（校验码格式）
│ └── 输出配置
│ ├── 传输方式：TCP结果打包
│ ├── 输出排序：按中心坐标X升序
│ └── 码值填充：启用长度填充至12位（不足补0）
└── 通信处理
├── IO配置
│ ├── 输出源类型：读码成功时
│ ├── 脉冲信号：宽度500ms（指示识别完成）
│ └── 电平翻转：启用（适配外部设备逻辑）
└── 蜂鸣器配置
├── 源类型：读码成功时输出
├── 工作次数：3次
└── 持续时间：200ms/次（提供识别反馈）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号