## Slide 1
不锈钢门板外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：不锈钢门板
●检测内容：划痕
●产品材质：金属
●产品颜色：银色
●检测区域(mm × mm)：2000.0 * 1500.0
●最大工作距离(mm)：3000
●最小工作距离(mm)：1000
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：5
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1462
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH100-60GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4096 * 2460
镜头型号 | FA3525A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH100-60GM | 台 | 20 | hikvision
2 | 镜头 | FA3525A | 个 | 20 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLCA610430K | 个 | 20 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在传送带上方固定位置采集不锈钢门板图像
│ ├── 设置相机分辨率为4096×3000（满足0.3mm缺陷分辨率）
│ ├── 配置环形光源+背光组合（抑制金属反光）
│ └── 启用触发模式同步传送带运动（0.5m/s速度补偿）
├── 预处理
│ ├── ROI截取
│ │ └── 框选2000×1500mm检测区域（与产品尺寸匹配）
│ ├── 亮度/对比度调整
│ │ └── 降低高光区域亮度（消除局部过曝）
│ └── 图像校正
│ └── 使用快速定位模块修正图像角度偏差
├── 划痕检测
│ ├── 数据准备
│ │ ├── 导入含划痕样本的银色金属门板图像
│ │ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ │ └── 使用掩膜工具遮盖非检测区域（如门板边缘）
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 启用网格剪切工具（10×8网格）
│ │ ├── 设置数据增强参数
│ │ │ ├── 旋转角度±5°
│ │ │ └── 添加高斯噪声（强度0.05）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 配置训练参数
│ │ ├── 模型类型：高速度
│ │ └── 输入尺寸：1024×768
│ ├── 模型验证
│ │ └── 设置缺陷度阈值（OK:0.1 / NG:0.7）
│ └── 模型部署
│ └── 导出为GPU加速模型（推理时最大目标个数设为50）
├── 结果处理
│ ├── 缺陷分类
│ │ └── 根据缺陷面积（>100像素）判定NG
│ └── 统计输出
│ └── 记录划痕数量/长度/位置信息
└── 通信处理
└── 通过TCP/IP协议将检测结果发送至MES系统

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号