## Slide 1
五子棋棋子识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：五子棋棋子
●识别内容：棋子类型（黑子/白子）及位置
●产品材质：塑料
●产品颜色：黑色和白色
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●最小识别特征大小(mm)：2
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：托盘
●识别节拍(pcs/min)：6
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：1371
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MVL-HF1228M-6MPE
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 12mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MVL-HF1228M-6MPE | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 设置分辨率匹配500*500mm检测区域，调整曝光时间确保黑白对比度
│ ├── 光源控制
│ │ └── 使用环形背光消除塑料反光，增强黑白棋子边缘对比
│ └── ROI区域定义
│ └── 绘制500*500mm矩形检测区域，排除托盘边缘干扰
├── 预处理
│ ├── 灰度化处理
│ │ └── 将彩色图像转换为灰度图便于颜色分割
│ ├── 二值化处理
│ │ └── 设置阈值区分黑白棋子（黑子<50，白子>200）
│ └── 直方图均衡化
│ └── 增强棋子与背景的对比度
├── 棋子识别
│ ├── 颜色识别
│ │ ├── 模板训练
│ │ │ └── 分别采集标准黑子/白子图像建立颜色模板
│ │ ├── 检测区域设置
│ │ │ └── 应用500*500mm ROI区域
│ │ └── 判断依据
│ │ └── 设置最低得分阈值（黑子>85%，白子>90%）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 斑点计数
│ ├── 区域分割
│ │ └── 通过形态学操作分离相邻棋子
│ ├── 特征提取
│ │ └── 提取每个斑点的质心坐标（X,Y）
│ └── 尺寸过滤
│ └── 过滤直径<2mm的异常斑点
├── 结果处理
│ ├── 数据融合
│ │ └── 关联颜色识别结果与斑点坐标数据
│ ├── 格式化输出
│ │ └── 生成包含"棋子类型-坐标(X,Y)"的结构化数据
│ └── 状态判定
│ └── 当识别数量≠6时触发NG报警
└── 通信处理
└── Modbus输出
└── 通过MB_TCP协议将识别结果发送至PLC

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号