## Slide 1
刹车盘外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：刹车盘
●检测内容：划痕、裂纹、锈迹、凹坑、孔洞
●产品材质：铸铁
●产品颜色：黑色
●检测区域(mm × mm)：320.0 * 320.0
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：人工上料
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.5
●检测节拍(pcs/min)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：393
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-UG1-02
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 1624 * 1464
镜头型号 | FA0813A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-UG1-02 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | FA0813A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机采集刹车盘图像
│ ├── 设置相机参数：自动曝光+灰度值优化（针对铸铁反光特性）
│ ├── 采集不同缺陷样本（划痕/裂纹/锈迹/凹坑/孔洞）
│ └── 覆盖不同光照条件下的图像数据
├── 预处理
│ ├── ROI截取：320×320mm检测区域
│ ├── 图像增强：直方图均衡化消除黑色铸铁暗部细节
│ └── 噪声抑制：中值滤波处理表面纹理干扰
├── 表面缺陷检测
│ ├── 缺陷分割模块
│ │ ├── 标注缺陷区域（多边形工具精确勾勒）
│ │ ├── 训练参数配置：
│ │ │ ├── 输入尺寸：1024×1024（满足0.5mm分辨率）
│ │ │ ├── 数据增强：±15°旋转/±20%缩放
│ │ │ └── 模型类型：高精度模式
│ │ └── 验证标准：缺陷召回率≥99.5%
│ └── 实例分割模块
│ ├── 标注完整刹车盘轮廓（像素级分割）
│ ├── 训练参数配置：
│ │ ├── 输入尺寸：1024×1024
│ │ ├── 数据增强：随机亮度/对比度调整

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 模型类型：平衡模式
│ └── 验证标准：轮廓匹配度≥98%
├── 结果处理
│ ├── 缺陷分类：根据特征区分划痕/裂纹/锈迹
│ ├── 缺陷分级：按面积/深度判定缺陷等级
│ └── 输出检测报告（含缺陷位置坐标）
├── 通信处理
│ ├── 通过TCP/IP协议与PLC交互检测结果
│ └── 输出信号：OK/NG状态（DO信号）
└── 统计处理
├── 缺陷类型统计（日报表生成）
└── 检测效率监控（节拍时间记录）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号