## Slide 1
刹车盘外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：刹车盘
●检测内容：表面缺陷（划痕）
●产品材质：铸铁
●产品颜色：黑色
●检测区域(mm × mm)：600.0 * 600.0
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：599
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A9A87M/CX703
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | CXP-6
相机像素 | 4496 * 4096
镜头型号 | MK3528M
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A9A87M/CX703 | 台 | 12 | dahua
2 | 镜头 | MK3528M | 个 | 12 | dahua
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 12 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机采集刹车盘表面图像
│ ├── 确保图像覆盖600×600mm检测区域
│ ├── 采集不同光照条件下的样本（包括正常光照和边缘光照）
│ └── 保证图像无过曝/欠曝，缺陷区域清晰可见
├── 预处理
│ ├── 调整图像亮度/对比度增强划痕特征
│ ├── 使用色彩平衡消除铸铁材质反光干扰
│ └── 截取ROI区域聚焦刹车盘表面（避开安装孔等非检测区域）
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别并标注缺陷区域
│ │ ├── 使用多边形工具精确勾勒划痕轮廓
│ │ └── 对不同形状/深度的划痕进行差异化标注
│ ├── 划分训练集（80%）与验证集（20%）
│ │ ├── 确保包含各种缺陷分布位置的样本
│ │ └── 覆盖不同铸铁材质纹理特征
│ ├── 配置训练参数
│ │ ├── 输入图像尺寸设置为1024×1024（满足0.1mm缺陷识别）
│ │ ├── 启用数据增强（±15%平移，±5%缩放）
│ │ └── 选择高精度模型类型
│ ├── 训练模型并监控精度曲线
│ │ └── 当精度曲线稳定后终止训练

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 设置缺陷判定阈值
│ ├── 绿色阈值：OK结果（缺陷度<0.3）
│ └── 红色阈值：NG结果（缺陷度>0.7）
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷区域热力图与坐标数据
│ ├── 根据缺陷面积/长度进行分级判定
│ └── 生成检测结果报表（含缺陷位置/大小/严重程度）
└── 统计处理
├── 记录每批次检测的缺陷分布统计
└── 生成良品率趋势分析图表

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在高温与粉尘，可能影响相机稳定性与图像质量。
解决方案：解决方案：加装防尘罩与散热系统，确保设备运行环境稳定。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度不一致可能导致检测区域覆盖不均。
解决方案：解决方案：使用激光水平仪校准所有相机安装位置，确保一致性。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次刹车盘表面反光特性差异大，影响缺陷识别效果。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应光照补偿算法，提升图像一致性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号