## Slide 1
刹车盘外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：刹车盘
●检测内容：划痕、裂纹
●产品材质：铸铁
●产品颜色：黑色
●检测区域(mm × mm)：350.0 * 350.0
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：人工
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.1
●检测节拍(pcs/min)：1
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：446
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 446mm, B(视野宽度) = 128.3mm, C(视野长度) = 192.5mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | FA1616A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GC | 台 | 6 | hikvision
2 | 镜头 | FA1616A | 个 | 6 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLA410290 | 个 | 6 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集刹车盘表面图像，确保350×350mm检测区域清晰覆盖。采用环形光源消除铸铁材质反光干扰，设置ROI区域框选刹车盘主体表面
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强黑色铸铁表面细节对比
│ ├── 高斯滤波降噪：消除图像采集过程中的随机噪声
│ └── ROI截取：限定检测区域为刹车盘有效表面，排除边缘非检测区域
├── 缺陷分割
│ ├── 数据准备
│ │ ├── 导入包含划痕/裂纹的刹车盘图像（需标注缺陷区域）
│ │ └── 划分80%训练集/20%验证集，确保缺陷类型多样性
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 使用缺陷分割模块，创建"划痕"和"裂纹"两个缺陷类别
│ │ ├── 启用全局掩膜遮盖非检测区域（如安装孔位）
│ │ ├── 设置输入图像尺寸为1024×1024（确保0.1mm缺陷可识别）
│ │ ├── 启用数据增强（旋转±15°、亮度±20%、添加高斯噪声）
│ │ └── 训练参数：模型类型选择高速度模式，批量大小设为8，总轮次500
│ ├── 模型验证
│ │ ├── 观察精度曲线和损失曲线验证训练效果
│ │ └── 通过匹配矩阵分析漏检/错检样本，补充标注后迭代优化
│ └── 阈值设置
│ └── 在验证选项卡中调整缺陷判定阈值，确保0.1mm缺陷可检出
└── 结果处理
├── 输出缺陷区域坐标及类型（划痕/裂纹）
└── 根据缺陷面积/长度判定NG标准（如>5mm²或>10mm长度标记NG）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：车间环境光波动可能导致铸铁表面反光干扰检测
解决方案：采用中孔背光源+遮光罩组合，确保光源稳定性
相机安装
风险点：446mm长焦距安装易产生镜头畸变影响缺陷定位
解决方案：使用FA1616A镜头配合标定板校准，确保±0.05mm测量精度
物料一致性
风险点：人工上料可能导致刹车盘摆放角度偏差超5°
解决方案：在检测工位前加装机械限位装置，强制统一产品姿态

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号