## Slide 1
刹车盘定位视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：刹车盘
●产品材质：金属
●产品颜色：黑色
●最大工作距离(mm)：5000
●最小工作距离(mm)：2000
●搜索范围(mm × mm)：1200.0 * 600.0
●来料方式：托盘
●最小特征分辨要求(mm)：5
●工作节拍(pcs/min)：6
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：3450
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MK1228M
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 12mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MK1228M | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLA610570K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MVP | 套 | 1 | dahua

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 曝光时间：根据黑色金属表面调整至最佳值（建议10-20ms）
│ │ ├── 增益：设置为自动增益模式
│ │ ├── 触发模式：选择硬触发（与机械臂同步）
│ │ └── 图像分辨率：选择与镜头匹配的分辨率（建议4096×3000）
│ └── 全局相机配置
│ ├── 添加工业相机设备
│ └── 设置IP地址与通信参数
├── 预处理
│ ├── 平滑滤波
│ │ ├── 滤波方法：高斯滤波
│ │ ├── 滤波核尺寸：5×5
│ │ └── ROI区域：全图处理
│ ├── 对比度调整
│ │ ├── 低阈值：50
│ │ ├── 高阈值：200
│ │ └── ROI区域：全图处理
│ └── 高精度棋盘格标定
│ ├── 标定板尺寸：30×30mm格子
│ ├── 非线性矫正：开启
│ ├── 解畸变类型：镜头+透视畸变

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 标定文件保存路径：C:\MVP\Calibration\BrakeDisc.cal
├── 表面缺陷检测
│ ├── 模板匹配定位
│ │ ├── 关联模板：加载预训练的刹车盘模板
│ │ ├── 角度范围：[-10°,10°]
│ │ ├── 尺度范围：[0.9,1.1]
│ │ └── 最小分数：0.85
│ ├── 斑点检测
│ │ ├── 极性：白底黑点
│ │ ├── 面积过滤：5-5000像素
│ │ ├── 圆度过滤：0.7-1.0
│ │ └── 形态学操作：开运算（3×3核）
│ └── 直线检测
│ ├── 搜索长度：300像素
│ ├── 投影长度：50像素
│ ├── 卡尺中心距离：10像素
│ └── 缺陷类型：全部
├── 结果处理
│ ├── OK/NG判断
│ │ ├── 缺陷数量阈值：>3个NG
│ │ └── 缺陷面积阈值：>800平方毫米NG
│ ├── 结果显示
│ │ ├── 显示缺陷位置（红色矩形框）
│ │ └── 输出检测结果文本（OK/NG）
│ └── 数据存储
│ ├── 存储路径：D:\MVP\Results\BrakeDisc_{时间}.csv
│ └── 存储内容：缺陷坐标、面积、类型
├── 通信处理
│ ├── Snap7协议通信
│ │ ├── 连接IP：192.168.0.100
│ │ ├── 读取机械臂位置数据
│ │ └── 写入检测结果（DB100区）
│ └── 相机IO控制
│ ├── 通道选择：Line0
│ ├── 输出模式：脉冲（时长100ms）
│ └── 控制相机触发信号
└── 统计处理
├── CPK统计
│ ├── 统计周期：每小时
│ └── 统计参数：缺陷面积、位置偏差
└── 趋势分析
├── 折线图配置：X轴时间，Y轴缺陷数量
└── 报警阈值：连续5次NG触发报警

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致黑色金属表面反光不均
解决方案：解决方案：采用中孔背光源实现均匀照明
相机安装
风险点：风险点：长焦距安装易受机械振动影响定位精度
解决方案：解决方案：使用防震支架并固定相机防护罩
物料一致性
风险点：风险点：不同批次刹车盘表面氧化层厚度差异
解决方案：解决方案：软件设置自适应灰度阈值补偿功能

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号