## Slide 1
VISION PLAN
►
刹车盘定位视觉方案（3D）

## Slide 2
一．项目描述 二．项目验证
三．配置清单 四．逻辑流程
五. 评估结果&注意事项 六．售后服务说明
目录：

## Slide 3
一．
方案布局图
●产品名称：刹车盘
●产品材质：合金
●产品颜色：银色
●产品表面状态：无镜面
●来料方式：传送带
●产品尺寸(mm × mm × mm)：500*500*20
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●搜索范围(mm × mm × mm)：1000.0 * 1000.0 * 500.0
●工作节拍(pcs/min)：2
●工作距离(mm)：520
项目描述

## Slide 4
视野图
二．
项目验证
Z(工作距离) = 520mm, X视野大小 = 565mm, Z向视野大小 = 340mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SR5220
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 565mm
Z轴重复精度 | 8μm
采集时间 | 0.22s
行频 | 4-67kHz

## Slide 5
二．
检测流程示意
检测流程
项目验证

## Slide 6
三．
系统构成
配置清单

## Slide 7
三．
尺寸图
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
三．
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SR5220 | 台 | 2 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 10
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 11
五．
05 评估结果 & 注意事项
评估结果&注意事项
现场环境
风险点：传送带振动可能导致相机采集数据波动
解决方案：加装防震支架并优化相机采样频率
相机安装
风险点：相机安装角度偏差超出重复精度范围（8μm）
解决方案：使用激光校准仪辅助安装并预留±0.5°调整空间
物料一致性
风险点：合金材质批次差异可能影响表面反光特性
解决方案：预设多组光源参数模板并建立材质数据库

## Slide 12
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪： 处理解决可能发生的设备异常； 对现场人员进行培训指导。 设备交付后：售后服务一年。 若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。
联系我们： 邮箱：image@ytzrtx.com 电话：0535-2162897 地址：烟台致瑞图像技术有限公司
六．售后服务说明

## Slide 13
THANKS