## Slide 1
包装的喷码尺寸测量视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：包装的喷码
●测量内容：喷码完整性检测
●产品材质：包装袋
●产品颜色：彩色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：20.0 * 20.0 * 20.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：0.2
●检测时产品运动速度(m/s)：1
●检测节拍(pcs/min)：4
●工作距离(mm)：46
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 46mm, X视野大小 = 33mm, Z向视野大小 = 25mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | LNX-7530
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 33mm
Z轴重复精度 | 0.2μm
采集时间 | 0.55s
行频 | 2-10kHz

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | LNX-7530 | 台 | 1 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰可能导致3D相机采集数据失真。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度，避免环境光直射相机镜头。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置偏移可能影响测量精度。
解决方案：解决方案：使用高精度定位支架并定期校准相机位置。
物料一致性
风险点：风险点：包装袋材质厚度不一致可能影响喷码高度检测。
解决方案：解决方案：在算法中加入自适应补偿模块，提升对不同材质的兼容性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号