## Slide 1
包装盒外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：包装盒
●检测内容：字体缺失检测、文字排列整齐度检测
●产品材质：纸或塑料
●产品颜色：白色
●检测区域(mm × mm)：420.0 * 210.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：30
●来料方式：人工放置或自动移动
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.5
●检测节拍(pcs/min)：40
●检测时产品运动速度(m/s)：0~1
●工作距离(mm)：1008
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CS016-10UM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USC3.0
相机像素 | 1100 * 1080
镜头型号 | MT1628X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CS016-10UM | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MT1628X | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集包装盒表面图像，确保文字区域清晰可见。根据最小缺陷分辨要求（0.5mm）配置相机参数，保证单像素对应实际尺寸≤0.25mm。
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强文字与背景的对比度
│ ├── 二值化处理：将文字区域转换为黑白图像
│ └── ROI截取：划定420×210mm检测区域，排除无关背景
├── 文字缺陷检测
│ ├── 文本检测模块
│ │ ├── 使用"文本检测"模块定位所有文字区域
│ │ ├── 配置文本判定规则：设置文字朝向（0°）、最小文字尺寸（≥0.5mm）
│ │ └── 导出检测区域坐标数据
│ └── 文本识别模块
│ ├── 级联"文本识别"模块验证文字内容完整性
│ ├── 配置字符模板：加载标准字体库进行比对
│ └── 输出缺失字符位置信息
├── 排列整齐度检测
│ ├── 目标检测模块
│ │ ├── 训练专用"目标检测"模型定位每个字符位置
│ │ ├── 创建字符类别标签（如"A","B",...,"Z","0-9"）
│ │ └── 输出每个字符的坐标数据
│ └── 几何分析

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 计算字符间距标准差（允许偏差≤0.2mm）
│ ├── 检测行距一致性（允许偏差≤0.3mm）
│ └── 判定排列是否超出公差范围
├── 结果处理
│ ├── OK/NG分类：综合字体缺失和排列偏差结果判定
│ └── 生成检测报告：包含缺陷类型、位置坐标、图像截图
└── 统计处理
├── 缺陷类型统计：分类记录缺失字符/排列异常数量
└── 良率分析：实时显示当前批次检测良率

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致白色包装盒反光
解决方案：解决方案：采用高亮度环形光源并调整照射角度
相机安装
风险点：风险点：长工作距离（1008mm）易受振动影响成像清晰度
解决方案：解决方案：使用防震支架并增加机械固定装置
物料一致性
风险点：风险点：纸/塑料材质反光率差异影响图像亮度
解决方案：解决方案：配置动态曝光补偿功能

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号