## Slide 1
VISION PLAN
►
塑料桶定位视觉方案（3D）

## Slide 2
一．项目描述 二．项目验证
三．配置清单 四．逻辑流程
五. 评估结果&注意事项 六．售后服务说明
目录：

## Slide 3
一．
方案布局图
●产品名称：塑料桶
●产品材质：塑料
●产品颜色：白色
●产品表面状态：无
●来料方式：托盘
●产品尺寸(mm × mm × mm)：300*300*800
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●搜索范围(mm × mm × mm)：520.0 * 390.0 * 1300.0
●工作节拍(pcs/min)：1
●工作距离(mm)：494
项目描述

## Slide 4
视野图
二．
项目验证
Z(工作距离) = 494mm, X视野大小 = 390mm, Z向视野大小 = 488mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | DL3250B/R
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 390mm
Z轴重复精度 | 6μm
采集时间 | 1.36s
行频 | 0.34-10kHz

## Slide 5
二．
检测流程示意
检测流程
项目验证

## Slide 6
三．
系统构成
配置清单

## Slide 7
三．
尺寸图
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
三．
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | DL3250B/R | 台 | 1 | dahua
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 10
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 11
五．
05 评估结果 & 注意事项
评估结果&注意事项
现场环境
风险点：强光干扰或粉尘影响3D扫描精度。
解决方案：加装遮光罩并定期清理镜头，保持环境清洁。
相机安装
风险点：安装高度误差导致扫描区域不完整。
解决方案：使用激光水平仪校准安装位置，确保工作距离精确为494mm。
物料一致性
风险点：塑料桶底部形状存在轻微变形，影响定位稳定性。
解决方案：在软件中设置更大的平面度容差范围（±1.5mm），增强适应性。

## Slide 12
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪： 处理解决可能发生的设备异常； 对现场人员进行培训指导。 设备交付后：售后服务一年。 若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。
联系我们： 邮箱：image@ytzrtx.com 电话：0535-2162897 地址：烟台致瑞图像技术有限公司
六．售后服务说明

## Slide 13
THANKS