## Slide 1
大铅笔尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：大铅笔
●测量内容：长度
●产品材质：木材
●产品颜色：彩色
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 500.0
●来料方式：托盘
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1391
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | OPT-CC1-C020-UG3-10
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 1600 * 1200
镜头型号 | MH1628X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | OPT-CC1-C020-UG3-10 | 台 | 1 | OPT
2 | 镜头 | MH1628X | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLCA510500K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | OPTSmart3 | 套 | 1 | OPT

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰可能导致图像亮度波动，影响测量精度
解决方案：解决方案：采用面形光源（OPT-FLCA510500K）并固定安装角度，确保均匀照明
相机安装
风险点：风险点：长工作距离（1391mm）易产生光轴偏移，导致图像畸变
解决方案：解决方案：通过三维调节支架精确校准相机光轴与铅笔表面垂直
物料一致性
风险点：风险点：彩色木材表面纹理差异可能干扰边缘检测算法
解决方案：解决方案：在OPTSmart3软件中启用多阈值分割功能，动态适配不同颜色铅笔的边缘特征

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号