## Slide 1
大闸蟹识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：大闸蟹
●识别内容：捆好的大闸蟹区分正反
●产品材质：甲壳类
●产品颜色：深绿色
●检测区域(mm*mm)：500.0 * 200.0
●最小识别特征大小(mm)：5
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●识别节拍(pcs/min)：不限制
●识别时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：1012
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MH1628SP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MH1628SP | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLCA510360K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 配置相机分辨率与视野匹配500*200mm检测区域，确保5mm最小特征可识别
│ │ └── 设置触发模式适配传送带0.5m/s运动速度
│ │ └── 调整曝光时间避免运动模糊
│ └── 光源控制
│ └── 采用环形光源增强深绿色甲壳表面纹理对比度
├── 预处理
│ ├── 亮度均值
│ │ └── 平衡图像整体亮度消除环境光干扰
│ ├── 对比度测量
│ │ └── 增强甲壳与背景的灰度差异
│ └── ROI区域划分
│ └── 绘制四边形检测区域覆盖蟹体主要特征区域
├── 捆扎方向识别
│ ├── 深度学习分类
│ │ └── 导入预训练模型区分正反面特征（蟹钳朝向/甲壳纹理方向）
│ │ └── 启用独立位置修正补偿传送带运动导致的位移
│ └── 轮廓计数
│ └── 检测捆扎绳结数量及分布位置辅助验证识别结果
├── 结果处理

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 状态输出
│ │ └── 根据分类结果输出"正面"或"反面"字符状态
│ └── NG判定
│ └── 当识别置信度低于阈值时触发NG报警
├── 通信处理
│ └── Modbus通信
│ └── 将识别结果发送至PLC控制系统进行分拣
└── 统计处理
└── 数据导出
└── 记录每批次正反面识别数量用于质量分析

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光照不稳定可能影响图像对比度。
解决方案：解决方案：采用环形背光源增强甲壳纹理，减少环境光干扰。
相机安装
风险点：风险点：工作距离较长可能导致聚焦不清晰。
解决方案：解决方案：选用16mm焦距镜头并精确调节以确保成像清晰。
物料一致性
风险点：风险点：大闸蟹捆扎方式或绳结位置不一致影响识别稳定性。
解决方案：解决方案：结合深度学习模型与轮廓计数辅助验证，提升识别鲁棒性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号