## Slide 1
帘布外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：帘布
●检测内容：3D定位检测
●产品材质：黑色胶料
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：反光
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 40.0 * 0.0
●来料方式：传送带传送
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：3
●工作距离(mm)：2500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | MV-DLS1400M-15
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 2200×2000
相机精度 | 0.3mm@2500mm
采集时间 | 0.4-0.95

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | MV-DLS1400M-15 | 台 | 1 | hikvision
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 配置相机参数
│ ├── 设置2D曝光时间（降低反光干扰）
│ ├── 设置3D深度图分辨率（匹配1500mm长度覆盖范围）
│ └── 启用外参标定参数组（确保坐标系对齐）
├── 预处理
│ ├── 点云降采样
│ │ └── 设置体素网格尺寸为5mm（平衡精度与处理速度）
│ ├── 点过滤
│ │ ├── 启用高程过滤（移除异常高度点，阈值±20mm）
│ │ └── 启用法向量过滤（消除反光造成的噪声点）
│ └── ROI区域设置
│ └── 定义矩形ROI（覆盖帘布最大尺寸1500×40mm区域）
├── 3D定位检测
│ ├── 点云聚类分割
│ │ └── 设置最小点数阈值为5000（过滤小碎片）
│ ├── 计算平面点云位姿
│ │ ├── 启用平面拟合算法（Z轴方向精度±1mm）
│ │ └── 设置尺寸公差（长度±50mm，宽度±5mm）
│ └── 位姿调整
│ └── 绕Z轴旋转对齐（补偿传送带可能的微小偏移）
├── 结果处理

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 位姿排序
│ │ └── 按X轴坐标升序排列（匹配传送带来料顺序）
│ └── 路径规划
│ ├── 配置六轴机器人模型（负载<5kg）
│ ├── 设置安全高度（离料筐顶部50mm）
│ └── 启用点云碰撞检测（灵敏度等级3）
├── 通信处理
│ └── 标准接口通信
│ ├── 配置IP地址（192.168.1.100:50000）
│ └── 设置数据包超时时间为2000ms（匹配3件/分钟节拍）
└── 统计处理
└── 漂移自校正
├── 启用EIH漂移监测（采样间隔1小时）
└── 设置校正阈值（位姿偏差>1.5mm时触发）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰可能导致3D结构光相机采集数据失真。
解决方案：解决方案：在检测区域加装遮光罩或使用抗干扰能力强的相机型号。
相机安装
风险点：风险点：工作距离2500mm下，相机安装角度偏差可能影响定位精度。
解决方案：解决方案：采用高精度外参标定工具进行校准，并定期复核。
物料一致性
风险点：风险点：帘布厚度或表面反光特性波动可能影响点云质量。
解决方案：解决方案：设置动态法向量过滤与自适应曝光参数调整机制。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号