## Slide 1
帘布外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：帘布
●检测内容：3D定位检测
●产品材质：黑色胶料
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：无
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 40.0 * 0.0
●来料方式：传送带传送
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：3
●工作距离(mm)：2500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | MV-DLS1400M-15
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 2200×2000
相机精度 | 0.3mm@2500mm
采集时间 | 0.4-0.95

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | MV-DLS1400M-15 | 台 | 1 | hikvision
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用"从相机获取图像"步骤采集原始图像数据
│ ├── 设置相机采集模式为单帧触发
│ └── 配置相机参数确保深度图分辨率满足2mm缺陷检测需求
│
├── 预处理
│ ├── 执行"将深度图转换为点云"步骤生成3D点云数据
│ ├── 应用"点云预处理"步骤组合：
│ │ ├── 开启点过滤功能，设置法向与竖直方向夹角阈值[0°,70°]
│ │ ├── 使用"提取3D ROI内点云"限定检测区域（1500×40mm范围）
│ │ └── 启用"计算点云法向并估计边缘"增强特征识别
│ └── 通过"点云降采样"优化数据量，设置采样间隔5mm
│
├── 3D定位检测
│ ├── 使用"3D工件识别"工具：
│ │ ├── 在"点云预处理"阶段设置包围盒中心计算方法(BoundingRectCenter)
│ │ ├── 配置"工件选择与识别"流程：
│ │ │ ├── 选择边缘匹配模式（针对扁平状物体）
│ │ │ ├── 设置置信度阈值0.3并启用非极大值抑制
│ │ │ └── 开启长条物体增强功能（针对1500mm长条形工件）
│ │ └── 在"通用设置"中指定输出工件中心点位姿

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 应用"计算平面点云的位姿和尺寸"验证检测结果
│
├── 结果处理
│ ├── 使用"限制输出的个数"步骤控制最大输出结果为3个/分钟
│ ├── 通过"计算两位姿沿指定方向的距离"验证定位精度
│ └── 使用"输出"步骤发送结果到Mech-Viz：
│ ├── 设置端口类型为"预定义（视觉结果）"
│ └── 启用"自动校正视觉系统漂移"功能
│
└── 通信处理
├── 配置"EtherNet/IP通信"传输检测结果到PLC
└── 使用"路径规划"步骤生成机器人抓取路径：
├── 设置目标物体为"平面位姿"
└── 启用"平滑路径"优化运动轨迹

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致3D结构光成像失真
解决方案：解决方案：加装遮光罩并控制车间照明强度
相机安装
风险点：风险点：2500mm长距离安装易受振动影响定位精度
解决方案：解决方案：采用防震支架+地脚螺栓双重固定
物料一致性
风险点：风险点：黑色胶料表面反光率差异影响点云采集稳定性
解决方案：解决方案：预设多组结构光强度参数自动适配

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号