## Slide 1
帘布外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：帘布
●检测内容：3D定位检测
●产品材质：黑色胶料
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：无
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 40.0 * 0.0
●来料方式：传送带传送
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：3
●工作距离(mm)：2500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | MV-DLS1400M-15
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 2200×2000
相机精度 | 0.3mm@2500mm
采集时间 | 0.4-0.95

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | MV-DLS1400M-15 | 台 | 1 | hikvision
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用"从相机获取图像"步骤采集深度图与彩色图，设置ROI覆盖帘布全尺寸（1500×40mm区域），开启矫正至深度图坐标系功能
├── 预处理
│ ├── 通过"点云预处理"步骤组合执行：
│ │ 1. 使用"将深度图转换为点云"生成初始点云
│ │ 2. 应用"点云降采样"（VoxelGridSampler，间隔5mm）降低数据量
│ │ 3. 配置"点过滤"（NormalsFilter）：参考方向Z轴，角度阈值0°-70°
│ │ 4. 执行"计算点云法向并估计边缘"（法向变化阈值10°，深度差阈值5mm）
│ │ 5. 使用"正交投影"生成2D深度图辅助定位
│ └── 通过"图像形态学变换"（ClosingOperator，核尺寸21px）消除点云投影噪点
├── 3D定位检测
│ ├── 使用"3D工件识别"工具：
│ │ 1. 点云预处理阶段设置噪声抑制等级为Strong
│ │ 2. 在工件库中创建点云模板（通过相机采集点云流程）
│ │ 3. 配置"3D匹配"步骤：模型选择制作的帘布模板，匹配模式为面匹配，置信度阈值0.3
│ │ 4. 启用"使用权重模板"功能，突出帘布边缘特征区域
│ │ 5. 设置"计算平面点云的位姿和尺寸"验证定位结果
│ └── 使用"正交投影逆变换"将2D检测结果还原为3D位姿

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 结果处理
│ ├── 应用"过滤"步骤剔除无效位姿（设置最小/最大尺寸阈值）
│ ├── 使用"计算位姿间距离"验证相邻检测结果间距
│ └── 通过"显示图像"和"显示点云与位姿"进行可视化确认
├── 通信处理
│ ├── 配置"TCP通信"将检测位姿传输至机器人控制系统
│ └── 使用"路径规划"步骤生成无碰撞抓取路径（设置直线运动约束）
└── 统计处理
├── 通过"计算统计数据列表中指定层级的元素个数"统计每批次检测数量
└── 使用"数据保存"记录检测结果（保存周期设为每小时）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰可能导致结构光反光异常
解决方案：解决方案：加装遮光罩并调整光源角度避开帘布表面反射
相机安装
风险点：风险点：2500mm长距离安装易产生机械振动导致定位偏移
解决方案：解决方案：采用防震支架+激光校准仪确保安装精度
物料一致性
风险点：风险点：黑色胶料厚度公差超出0.3mm精度范围
解决方案：解决方案：在软件中启用动态阈值补偿功能

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号