## Slide 1
帘布外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：帘布
●检测内容：3D定位检测
●产品材质：黑色胶料
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：有反光
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 40.0 * 0.0
●来料方式：传送带传送
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：3
●工作距离(mm)：1500
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | PRO M
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 1150×670
相机精度 | 0.2mm@2.0m
采集时间 | 0.3-0.6

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | PRO M | 台 | 2 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 从相机获取图像
│ │ ├── 设置相机参数组为"calib"以优化点云质量
│ │ ├── 启用"矫正至深度图坐标系"参数消除反光干扰
│ │ └── 配置触发模式为"单次采集"确保静态检测
│
├── 预处理
│ ├── 点云降采样
│ │ └── 设置体素尺寸为2mm匹配缺陷分辨要求
│ ├── 图像形态变换
│ │ ├── 选择"开运算"消除反光噪点
│ │ └── 设置结构元素大小为5×5像素
│ ├── 提取3D ROI内点云
│ │ └── 定义ROI范围覆盖1500×40mm帘布区域
│ └── 计算点云法向并滤波
│ ├── 法向估计半径设为10mm
│ └── 滤波阈值设为85°消除异常法向
│
├── 3D定位检测
│ ├── 3D工件识别
│ │ ├── 加载预设的帘布点云模板
│ │ ├── 选择"边缘匹配"算法增强黑色反光表面识别

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 设置匹配置信度阈值为0.95
│ └── 计算平面点云的位姿和尺寸
│ ├── 平面拟合误差阈值设为0.5mm
│ └── 尺寸容差范围±2mm
│
├── 结果处理
│ ├── 调整位姿V2
│ │ ├── 添加"翻转位姿使Z轴与重力方向一致"步骤
│ │ └── 配置"Z形平面排序"按Y轴升序排列检测结果
│ └── 过滤
│ └── 设置角度过滤阈值：X轴±5° Y轴±3° Z轴±2°
│
└── 通信处理
└── 输出
├── 端口类型设为"预定义（视觉结果）"
└── 启用"自动校正视觉系统漂移"功能

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰可能导致3D结构光相机采集数据失真。
解决方案：解决方案：在检测区域加装遮光罩或使用抗反光涂层，减少环境光影响。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能影响工作距离精度。
解决方案：解决方案：采用激光测距校准安装位置，确保Z轴方向误差小于±2mm。
物料一致性
风险点：风险点：帘布厚度或边缘形状波动可能影响3D定位匹配精度。
解决方案：解决方案：定期更新3D模板并设置动态容差范围，适应轻微尺寸变化。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号