## Slide 1
手套外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手套
●检测内容：脏污
●产品材质：橡胶
●产品颜色：白色
●检测区域(mm × mm)：50.0 * 50.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：50
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：151
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CU815
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MVL-HF0828M-6MPE
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CU815 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MVL-HF0828M-6MPE | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | PFM-HX3475C010W/R/G/B | 个 | 1 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 设置相机参数：调整曝光时间与增益，确保白色橡胶手套表面反光区域不饱和
│ ├── 使用传送带同步触发机制：根据0.5m/s速度计算相机触发频率（约41.67Hz）
│ └── 采集50×50mm检测区域图像：确保1mm缺陷在图像中至少占2个像素
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选手套核心检测区域（避开边缘反光区）
│ ├── 对比度增强：通过图像处理工具提升白色背景与脏污的灰度差异
│ └── 背景校正：消除传送带纹理对检测的干扰
├── 缺陷分割
│ ├── 数据标注
│ │ ├── 使用画笔工具精细标注各类脏污（点状/线状/块状）
│ │ ├── 创建单类别缺陷标签（脏污）
│ │ └── 设置全局掩膜排除手套边缘非检测区
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 启用数据增强（旋转±15°、亮度±20%）
│ │ ├── 输入尺寸设置为1024×1024（确保1mm缺陷对应20像素）
│ │ └── 选择高速度模型（满足50pcs/min节拍要求）
│ └── 模型验证
│ ├── 设置缺陷判定阈值：根据脏污面积占比（≥0.5mm²触发NG）
│ └── 验证集包含不同光照条件下的样本（模拟早晚光线变化）
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷坐标与面积数据

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 标记NG图像并生成检测报告
└── 通信处理
└── 通过工业相机触发信号与PLC联动：当检测到NG时触发剔除装置

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号