## Slide 1
手套外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手套
●检测内容：印花错位（线性偏移）
●产品材质：橡胶
●产品颜色：蓝色
●检测区域(mm × mm)：50.0 * 50.0
●最大工作距离(mm)：1000
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：35
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：302
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | HC1605A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | HC1605A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | PFM-HX6030C022W/R/G/B | 个 | 1 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在传送带静止/运动状态下采集手套图像，设置ROI区域为50×50mm检测范围
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强蓝色印花与橡胶背景的对比
│ ├── 运动补偿：针对0.3m/s速度进行图像稳定处理
│ └── 边缘锐化：突出印花轮廓特征
├── 目标检测
│ ├── 使用目标检测模块定位印花区域
│ ├── 标注工具：矩形框标注标准印花位置（参照样本）
│ ├── 训练参数：设置最小检测尺寸1mm，优化小目标检测能力
│ └── 输出检测框坐标用于后续偏移计算
├── 结果处理
│ ├── 计算检测框与标准位置的偏移量（X/Y轴线性位移）
│ ├── 设置阈值判定NG：偏移量>1mm标记为缺陷
│ └── 生成检测报告（包含偏移量数值和图像标记）
└── 通信处理
└── 通过TCP/IP协议将检测结果（OK/NG）实时传输至PLC控制系统

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响图像质量。
解决方案：解决方案：采用高亮度可调环形光源，确保检测区域均匀照明。
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能导致视野偏移。
解决方案：解决方案：使用激光校准工具辅助安装，确保相机垂直对准检测区域。
物料一致性
风险点：风险点：手套颜色或材质差异可能影响印花识别效果。
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应色彩增强算法，提升不同批次物料的兼容性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号