## Slide 1
手套尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手套
●测量内容：220*200
●产品材质：乳胶
●产品颜色：白色
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：100
●检测区域(mm*mm)：240.0 * 200.0
●来料方式：人工
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：35
●检测时产品运动速度(m/s)：1
●工作距离(mm)：443
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | A9-0828-6MP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | A9-0828-6MP | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLC250250 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | Vision Master | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 设置相机分辨率为240*200mm对应像素，帧率≥35fps
│ ├── 光源控制
│ │ └── 配置白色背光消除乳胶反光，亮度调节至均匀照明
│ └── 图像源配置
│ └── 订阅相机实时图像流并设置ROI为240*200mm检测区域
├── 预处理
│ ├── 图像组合
│ │ ├── 顺序启用高斯滤波(σ=1.5)消除噪声
│ │ ├── 接着进行自适应阈值二值化(对比度增强)
│ │ └── 最后应用形态学闭运算(3×3核)连接缺陷区域
│ └── 几何变换
│ └── 对图像进行透视校正，补偿600mm工作距离导致的畸变
├── 缺陷检测
│ ├── 表面缺陷滤波
│ │ ├── 卷积核宽度/高度设置为15×15
│ │ ├── 标准差配置为2.0以检测微小缺陷
│ │ └── 0/30/90度权重分别设为+3/-1/+2强化主要缺陷方向
│ └── DL快速图像分割
│ ├── 加载预训练的乳胶制品缺陷模型
│ ├── 设置最小分数为0.65过滤低概率误检

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 启用按ROI裁图功能限定检测区域
├── 结果处理
│ ├── BLOB标签分析
│ │ ├── 连通区域面积筛选(≥50像素)
│ │ └── 根据DL分割输出的灰度值区分缺陷类型
│ ├── 条件检测
│ │ ├── 判断缺陷数量≤3且最大单个缺陷面积≤200mm²
│ │ └── 设置1mm精度的测量参数
│ └── 格式化
│ └── 输出"OK/NG"状态及缺陷坐标数据
└── 通信处理
└── 发送数据
├── 配置Modbus TCP协议输出检测结果
└── 设置数据包包含产品ID、缺陷类型代码及坐标信息

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响图像质量。
解决方案：解决方案：采用恒定亮度的背光光源，并在软件中加入自动曝光补偿功能。
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能导致测量误差。
解决方案：解决方案：使用激光校准工具辅助安装，确保相机与检测面垂直对齐。
物料一致性
风险点：风险点：手套厚度或材质不一致可能影响测量精度。
解决方案：解决方案：在预处理阶段增加自适应阈值算法，提升不同材质下的图像识别稳定性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号