## Slide 1
手机外壳外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手机外壳
●检测内容：表面划伤
●产品材质：塑料
●产品颜色：白色
●产品大小(mm × mm)：180.0 * 120.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：固定
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.8
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：466
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
A(工作距离) = 466mm, B(视野宽度) = 132mm, C(视野长度) = 198mm
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CU815
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MVL-HF0828M-6MPE
镜头品牌 | hikvision
镜头焦距 | 8mm
镜头接口 | C

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图
镜头尺寸图
光源尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CU815 | 台 | 1 | DAHUA
2 | 镜头 | MVL-HF0828M-6MPE | 个 | 1 | HIKVISION
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 软件授权 | MechMind-DLK | 套 | 1 | -

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在固定工位采集白色塑料手机外壳图像，确保光照均匀且无反光干扰
├── 预处理
│ ├── 设置ROI框选180×120mm外壳区域
│ ├── 调整亮度/对比度增强划痕可见性
│ └── 使用掩膜工具遮盖非检测区域（如外壳边缘）
├── 表面划伤检测
│ ├── 数据准备
│ │ ├── 导入包含0.8mm及以上划痕的缺陷图像
│ │ └── 创建"划痕"类别并标注缺陷区域
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 启用数据增强（旋转±5°、缩放±10%）
│ │ ├── 设置输入尺寸为1024×768以保证小缺陷识别
│ │ └── 采用高精度模型类型
│ ├── 验证优化
│ │ ├── 检查标注结果匹配矩阵
│ │ └── 调整阈值确保0.8mm缺陷检出率≥99%
│ └── 导出模型至Mech-Vision
├── 结果处理
│ ├── 标注缺陷位置并输出NG/OK判定
│ └── 生成检测报告统计缺陷分布
└── 统计处理

## Slide 10
04
逻辑流程
└── 记录每批次检测数据并分析误检率

## Slide 11
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光照不稳定可能影响图像采集质量。
解决方案：解决方案：安装遮光罩并使用恒定亮度的环形光源。
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能导致视野不完整。
解决方案：解决方案：使用激光校准工具确保相机垂直对准检测区域。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次白色塑料外壳反光率差异可能影响划痕识别。
解决方案：解决方案：在软件中加入自适应亮度补偿算法以应对材质变化。

## Slide 12
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 13
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号