## Slide 1
手机标签外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手机标签
●检测内容：印刷质量检测
●产品材质：纸质
●产品颜色：黑色
●检测区域(mm × mm)：15.0 * 15.0
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.5
●检测节拍(pcs/min)：12
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：223
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CU815
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | HC3505A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CU815 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | HC3505A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-RI3000 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在200-500mm工作距离下采集15×15mm黑色纸质标签图像，确保光照均匀以避免反光干扰
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选15×15mm检测区域减少背景干扰
│ ├── 亮度/对比度调整：增强黑色基底上的印刷细节对比度
│ └── 数据增强：启用旋转(-180°~180°)和缩放(-99%~99%)参数提升泛化能力
├── 印刷缺陷分割
│ ├── 创建缺陷类别：油墨不均/模糊/缺损等
│ ├── 标注缺陷区域：使用多边形工具精确标注0.5mm级缺陷
│ ├── 训练参数配置：
│ │ └── 输入尺寸：768×768（确保小缺陷特征保留）
│ │ └── 模型类型：高精度模式（满足印刷缺陷检测需求）
│ │ └── 总轮次：500（首次训练充分学习特征）
│ └── 验证优化：通过匹配矩阵分析漏检/错检图像并迭代训练
└── 结果处理
├── 输出缺陷位置坐标及类型
└── 生成检测报告包含缺陷面积/形状等量化指标

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响图像采集质量。
解决方案：解决方案：建议使用恒流驱动的环形光源，并在检测区域加装遮光罩。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置偏移可能导致视野偏离检测区域。
解决方案：解决方案：采用机械定位支架并进行安装后校准确认。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次标签纸张反光率差异可能影响印刷缺陷识别。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度补偿算法以降低材质差异影响。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号