## Slide 1
手机标签外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手机标签
●检测内容：标签位置
●产品材质：纸质
●产品颜色：白色
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：卷料
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.1
●检测节拍(pcs/min)：12
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：378
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A780AMU000
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 2840 * 2840
镜头型号 | FA2502D
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 25mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A780AMU000 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | FA2502D | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集卷料上的手机标签图像，确保在200-500mm工作距离下清晰捕捉100×100mm检测区域
├── 预处理
│ ├── 调整图像亮度/对比度增强白色标签与背景的反差
│ ├── 应用ROI工具框选标签所在区域（100×100mm范围）
│ └── 对图像进行灰度化处理以简化特征提取
├── 目标检测
│ ├── 新建工程并添加目标检测模块
│ ├── 导入标注好的标签位置数据集（矩形框标注）
│ ├── 划分80%训练集/20%验证集
│ ├── 创建"标签"类别并完成全部图像标注
│ ├── 训练模型并监控精度曲线（目标最小缺陷分辨0.1mm）
│ └── 验证模型后导出用于部署
├── 结果处理
│ ├── 输出检测到的标签坐标位置数据
│ └── 生成检测报告包含位置偏差分析
└── 统计处理
├── 记录每次检测的通过/失败状态
└── 生成良率统计报表（按小时/批次维度）

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致白色标签反差不足
解决方案：解决方案：采用高亮度环形光源并加装遮光罩
相机安装
风险点：风险点：长工作距离易受振动影响成像清晰度
解决方案：解决方案：使用防震支架并定期进行焦距校准
物料一致性
风险点：风险点：卷料批次差异可能造成标签基材透光性波动
解决方案：解决方案：建立物料参数数据库并实施动态阈值补偿

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号