## Slide 1
手模尺寸测量视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：手模
●测量内容：2D尺寸
●产品材质：硅胶
●产品颜色：黑色
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：100
●检测区域(mm*mm)：250.0 * 200.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：1
●检测节拍(pcs/min)：60
●检测时产品运动速度(m/s)：0.5
●工作距离(mm)：550
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MVL-HBT-xx-yy
镜头品牌 | hikvision
镜头放大倍率 | 0.090-0.277
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MVL-HBT-xx-yy | 个 | 1 | hikvision
3 | 光源 | PFM-DM250250W/R/G/B | 个 | 1 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MVP | 套 | 1 | dahua

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ ├── 曝光时间：根据产品运动速度设置短曝光以减少运动模糊
│ │ ├── 增益：调整增益以增强黑色硅胶产品的对比度
│ │ └── 触发模式：配置硬触发与传送带同步
│ └── 标定配置
│ ├── 高精度棋盘格标定
│ │ ├── 标定板类型：棋盘格
│ │ ├── 非线性矫正：开启以补偿镜头畸变
│ │ └── 输出标定文件路径：默认路径存储
│ └── 读取标定文件
│ └── 应用H矩阵转换图像坐标到世界坐标
├── 预处理
│ ├── 图像滤波
│ │ └── 平滑滤波：使用高斯滤波器降低噪声
│ ├── 对比度增强
│ │ ├── 亮度调整：提高整体亮度以增强黑色产品与背景的对比
│ │ └── 对比度调整：扩大灰度差异以便边缘检测
│ ├── 二值化处理
│ │ ├── 阈值设置：自动阈值分割产品区域
│ │ └── 极性选择：黑底白工件
│ └── 区域裁剪

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 裁剪范围：限定在250*200mm检测区域
├── 2D尺寸检测
│ ├── 边缘定位
│ │ ├── 卡尺工具
│ │ │ ├── 卡尺方向：沿产品关键尺寸方向布置
│ │ │ ├── 搜索长度：根据产品尺寸设置
│ │ │ └── 对比度阈值：过滤弱边缘
│ │ └── 找边算子
│ │ ├── 边缘极性：由暗到明
│ │ └── 排序模式：按对比度方向排序
│ ├── 几何拟合
│ │ ├── 拟合线：对检测到的边缘点拟合直线
│ │ └── 拟合圆：针对圆形特征进行拟合
│ └── 尺寸测量
│ ├── 点与点距离：测量关键点间距
│ ├── 线段与直线距离：验证平行度
│ └── 圆与圆距离：检测圆形特征的间距
├── 结果处理
│ ├── 合格判定
│ │ ├── 条件判断：比较测量值与公差范围
│ │ └── 输出OK/NG状态
│ └── 数据记录
│ └── 写变量：存储测量值和判定结果
├── 通信处理
│ └── 串口通信
│ ├── 配置波特率与PLC通信协议
│ └── 发送检测结果（OK/NG信号）
└── 统计处理
└── 统计功能
├── 记录总检测次数
├── 统计合格率
└── 输出统计报表

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照不稳定可能影响黑色硅胶产品的成像对比度。
解决方案：解决方案：采用高亮度面形光源并固定安装，确保背景均匀照明。
相机安装
风险点：风险点：工作距离较长可能导致图像畸变或聚焦不清晰。
解决方案：解决方案：选择合适放大倍率的镜头，并进行高精度标定以补偿畸变。
物料一致性
风险点：风险点：黑色硅胶产品表面反光不一致可能影响边缘检测稳定性。
解决方案：解决方案：优化图像预处理参数（如增益、亮度、对比度），增强图像一致性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号