## Slide 1
木板定位视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：木板
●产品材质：木材
●产品颜色：木色
●产品表面状态：无镜面
●来料方式：料垛
●产品尺寸(mm × mm × mm)：710*100*15
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●搜索范围(mm × mm × mm)：1450.0 * 1000.0 * 30.0
●工作节拍(pcs/min)：10
●工作距离(mm)：1835
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 1835mm, X视野大小 = 1120mm, Z向视野大小 = 1530mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI71600
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 1120mm
Z轴重复精度 | 100μm
采集时间 | 0.43s
行频 | 2.5-20kHz

## Slide 5
02
项目验证
检测流程

## Slide 6
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 7
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 8
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI71600 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 11
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：现场粉尘较大，可能影响3D线扫相机的扫描精度。
解决方案：在相机周围加装防尘罩，并定期清洁镜头和光学部件。
相机安装
风险点：相机安装高度误差可能导致标定失败或测量偏差。
解决方案：使用激光测距仪辅助安装，确保工作距离与标定参数一致。
物料一致性
风险点：木板表面纹理差异大，可能影响平面度检测稳定性。
解决方案：在软件中设置自适应滤波和特征区域提取，增强对不同纹理的适应能力。

## Slide 12
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 13
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号