## Slide 1
梨子识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：梨子
●识别内容：颜色
●产品材质：果皮
●产品颜色：绿色
●检测区域(mm*mm)：200.0 * 200.0
●最小识别特征大小(mm)：0.6
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：100
●来料方式：传送
●识别节拍(pcs/min)：不限制
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：555
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MH1228SP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 12mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MH1228SP | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 设置相机分辨率为可覆盖200×200mm检测区域（根据镜头焦距换算像素尺寸）
│ │ └── 调整曝光时间确保果皮绿色特征清晰
│ │ └── 关闭灰度图输出模式（需彩色图像）
│ └── 光源控制
│ └── 启用均匀背光照明消除阴影干扰
│ └── 设置光源亮度使绿色区域反差最大化
├── 预处理
│ └── 色彩空间转换
│ └── 将RGB图像转换为HSV色彩空间增强颜色特征
│ └── 降噪处理
│ └── 应用中值滤波消除果皮表面噪点
├── 颜色识别
│ ├── ROI区域设置
│ │ └── 绘制200×200mm矩形检测区域（需根据实际像素坐标换算）
│ │ └── 屏蔽非果皮区域（如果柄、果蒂等）
│ ├── 模板训练
│ │ └── 导入5-8张典型绿色梨子样本图像（PNG/JPG格式）
│ │ └── 为每张样本标注"绿色"类别标签
│ │ └── 设置灵敏度参数：光照变化敏感度调高至75%

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 保存训练模型文件（命名规范：pear_green_model_v1.bin）
│ ├── 判断配置
│ │ └── 选择"类别判断"模式
│ │ └── 设置目标类别为"绿色"
│ │ └── 启用"亮度使能"参数适应不同光照条件
│ └── 实时检测
│ └── 启动测试运行验证识别准确率
│ └── 通过"模型导出/导入"功能实现多设备模型同步
├── 结果处理
│ ├── 判断逻辑
│ │ └── 当识别结果为"绿色"时输出OK
│ │ └── 当识别结果为其他颜色时输出NG
│ └── 输出配置
│ └── 订阅"模块状态字符"输出检测结果
│ └── 订阅"最佳分数"用于质量追溯
├── 通信处理
│ └── Modbus通信
│ └── 配置寄存器地址输出检测结果（OK=1/NG=0）
│ └── 设置心跳信号保持通信连接
└── 统计处理
└── 数据记录
└── 每小时统计OK/NG数量生成质量报表
└── 记录"最佳分数"异常值用于工艺优化

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光线波动可能导致绿色识别误判
解决方案：解决方案：采用环形光源+背光模式，通过软件亮度自适应算法补偿光照变化
相机安装
风险点：风险点：555mm长焦距易受振动导致图像模糊
解决方案：解决方案：安装防震支架并预留3mm机械公差，使用镜头自动对焦功能校准
物料一致性
风险点：风险点：梨子表皮绿色深浅差异超出模型训练范围
解决方案：解决方案：HSV色彩空间中增加色相容差±15°，并采集不同成熟度样本扩充训练集

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号