## Slide 1
水杯外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：水杯
●检测内容：破损
●产品材质：塑料
●产品颜色：白色
●检测区域(mm × mm)：200.0 * 150.0
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：流水线
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测节拍(pcs/min)：600
●检测时产品运动速度(m/s)：0.6
●工作距离(mm)：436
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | FA0613A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 6mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | FA0613A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLCA220210 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在流水线静止/运动状态下采集白色塑料水杯图像，覆盖200-600mm工作距离范围，确保2mm缺陷可见性
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选200×150mm检测区域
│ ├── 亮度/对比度调整：消除白色材质反光干扰
│ └── 数据增强：启用±15%平移、±5%缩放模拟流水线位姿变化
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"破损"缺陷类别
│ ├── 标注典型破损区域（裂纹/缺口/气泡）
│ ├── 启用全局掩膜遮蔽非检测区域（如杯口边缘）
│ └── 设置输入尺寸1024×1024保证2mm缺陷分辨率
├── 结果处理
│ ├── 阈值设定：绿色OK线设为缺陷度<0.3，红色NG线>0.7
│ └── 输出缺陷热力图定位破损位置
└── 统计处理
└── 记录每分钟600次检测的OK/NG统计报表

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：流水线白色塑料反光干扰图像采集
解决方案：解决方案：采用中孔背光源实现均匀照明，消除材质反光
相机安装
风险点：风险点：工作距离范围大导致焦点偏移
解决方案：解决方案：预设镜头自动对焦参数，覆盖200-600mm全距离清晰成像
物料一致性
风险点：风险点：水杯表面纹理/颜色批次差异影响检测阈值
解决方案：解决方案：建立动态基准库，实时校准缺陷判定标准

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号