## Slide 1
汽车车门外观检测视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：汽车车门
●检测内容：检测车门表面凸起及高度方向变化
●产品材质：金属
●产品颜色：黑色
●产品表面状态：非镜面
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 1000.0 * 100.0
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：5
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●检测节拍(pcs/min)：30
●工作距离(mm)：1800
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
3D结构光相机型号 | LSR L
3D结构光相机类型 | 3D结构光相机
中场视野 | 2100×1750
相机精度 | 1.0mm@3.0m
采集时间 | 0.5-0.9

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D结构光相机 | LSR L | 台 | 1 | MechMind
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | Mech-Vision-VIZ | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用"从相机获取图像"步骤采集车门表面点云数据，设置相机分辨率为4K，曝光时间10ms，确保金属表面无反光干扰
├── 预处理
│ ├── 应用"点云预处理"步骤，设置噪声抑制级别为"强"，法向与竖直方向夹角阈值设为15°
│ ├── 使用"提取3D ROI内点云"限定检测区域，设置ROI范围为1450×950×80mm（预留5%边缘余量）
│ └── 执行"计算点云法向并估计边缘"，选择"精细"模式提取表面特征
├── 表面凸起与高度变化检测
│ ├── 通过"计算平面度误差"步骤分析整体表面平整度，设置基准平面采样点数为5000
│ ├── 使用"检测边缘"步骤识别轮廓变化，设置最小边缘长度为5mm
│ ├── 应用"测量点到平面的高度差"步骤，设置高度阈值±0.5mm作为缺陷判定标准
│ └── 结合"布尔值列表逻辑运算"对多个检测结果进行AND运算，确保多维度判定
├── 结果处理
│ ├── 使用"限制输出的个数"步骤保留前3个最大缺陷区域
│ ├── 通过"计算掩膜面积"量化缺陷尺寸，设置面积阈值≥25mm²（5×5mm）触发报警
│ └── 应用"位姿求逆"步骤生成缺陷位置坐标，输出XYZ坐标至机器人控制系统
└── 通信处理
└── 配置"TCP通信"步骤，设置IP地址192.168.1.100:502，使用Modbus协议输出检测结果状态码（0-合格/1-凸起/2-凹陷）

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：车间存在粉尘和油雾，可能影响相机成像质量。
解决方案：解决方案：在相机镜头前加装防尘罩，并定期清洁维护。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移或无法覆盖完整检测区域。
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，确保工作距离与设计值一致。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次车门表面处理工艺差异可能导致检测灵敏度波动。
解决方案：解决方案：建立标准样件库并定期进行系统校准，保持检测基准统一。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号