## Slide 1
泡棉包裹产品识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：泡棉包裹产品
●识别内容：计数
●产品材质：泡棉
●产品颜色：透明白色
●检测区域(mm*mm)：50.0 * 300.0
●最小识别特征大小(mm)：50*300
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带运输
●识别节拍(pcs/min)：6
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：414
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | FA2520A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 25mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | FA2520A | 个 | 1 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FL5244 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ - 设置曝光时间以适应透明白色泡棉的反光特性
│ │ - 调整增益确保图像亮度均匀
│ │ - 配置触发模式为静态采集（因产品静止）
│ ├── 光源控制
│ │ - 采用背光照明消除表面反光干扰
│ │ - 设置光源亮度使泡棉轮廓清晰可见
├── 预处理
│ ├── 灰度化处理
│ │ - 将彩色图像转换为单通道灰度图
│ │ - 降低计算复杂度并增强对比度
│ ├── 自适应阈值分割
│ │ - 使用Otsu算法自动计算最佳阈值
│ │ - 将泡棉区域与背景分离
│ ├── 形态学操作
│ │ - 闭运算填充内部孔洞
│ │ - 开运算去除小面积噪声
├── 计数检测
│ ├── 斑点计数工具配置
│ │ - 绘制50*300mm矩形检测区域
│ │ - 设置灰度阈值范围（根据预处理后图像调整）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ - 启用独立位置修正补偿可能的轻微偏移
│ ├── 参数优化
│ │ - 面积范围设置：5000-20000像素（对应50*300mm尺寸）
│ │ - 最小得分设为0.85确保识别准确性
│ │ - 角度范围限制±15°防止误判
├── 结果处理
│ ├── 数量验证
│ │ - 设置数量范围[5,7]（考虑6pcs/min的节拍容差）
│ │ - 输出OK/NG状态及实际计数值
│ ├── 数据记录
│ │ - 存储每次检测的计数结果
│ │ - 保存异常图像用于后续分析
└── 通信处理
├── Modbus输出配置
│ - 将检测结果通过DO信号反馈给PLC
│ - 配置寄存器地址0x1000传输计数值
└── TCP/IP通信
- 建立与MES系统的数据连接
- 每次检测后发送结构化检测报告

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致泡棉轮廓识别不稳定
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源亮度补偿环境光变化
相机安装
风险点：风险点：工作距离414mm可能导致相机安装空间不足
解决方案：解决方案：采用壁挂式支架并预留10cm调试余量
物料一致性
风险点：风险点：泡棉厚度公差可能影响轮廓提取精度
解决方案：解决方案：定期校准相机焦距并优化阈值分割参数

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号