## Slide 1
泡棉包裹产品识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：泡棉包裹产品
●识别内容：计数
●产品材质：泡棉
●产品颜色：透明白色
●检测区域(mm*mm)：50.0 * 300.0
●最小识别特征大小(mm)：50*300
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带运输
●识别节拍(pcs/min)：6
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：431
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016M-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MFA121-U35
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016M-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MFA121-U35 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-FLCA310220 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 设置分辨率匹配50*300mm检测区域，调整曝光时间以适应透明白色泡棉的反光特性
│ └── 基准图配置
│ └── 采集静止状态下的完整泡棉包裹产品图像作为基准图
├── 预处理
│ ├── 对比度增强
│ │ └── 通过灰度调整强化泡棉边缘与背景的对比
│ └── 边缘锐化
│ └── 使用锐化算法提升泡棉轮廓的清晰度
├── 轮廓计数
│ ├── 检测区域设置
│ │ └── 绘制50*300mm矩形ROI覆盖整个产品区域
│ ├── 模板区域配置
│ │ └── 手动绘制泡棉包裹产品的轮廓模板并设置匹配点
│ ├── 轮廓参数调整
│ │ ├── 尺度模式：自动模式（适应泡棉可能存在的轻微形变）
│ │ ├── 阈值模式：设置中等灰度阈值（平衡抗噪与边缘检测）
│ │ └── 链长模式：设置最小链长过滤小噪声
│ ├── 数量范围设置
│ │ └── 根据产品规格定义合格计数范围（如1个产品）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 扩展参数优化
│ ├── 最小得分：设置较高相似度阈值确保准确匹配
│ └── 重叠率：设置低重叠率避免误判
├── 结果处理
│ ├── 状态判断
│ │ └── 当实际计数在设定范围内时输出OK，否则输出NG
│ └── 数据记录
│ └── 存储每次检测的计数结果及状态信息
└── 统计处理
└── 良率统计
└── 实时计算并显示OK/NG比例，生成周期性检测报告

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光干扰导致透明白色泡棉反光不一致
解决方案：解决方案：采用中孔背光源实现均匀照明，降低反光影响
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置偏移导致视野覆盖不完整
解决方案：解决方案：使用机械支架固定相机并校准工作距离（431mm）
物料一致性
风险点：风险点：泡棉包裹产品存在轻微形变或厚度差异
解决方案：解决方案：启用自动尺度模式并优化灰度阈值参数

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号