## Slide 1
泡棉包裹产品识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：泡棉包裹产品
●识别内容：计数
●产品材质：泡棉
●产品颜色：透明白色
●检测区域(mm*mm)：50.0 * 300.0
●最小识别特征大小(mm)：50*300
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带运输
●识别节拍(pcs/min)：6
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：431
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | MH3528X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | MH3528X | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | PFM-TX32728W/R/G/B | 个 | 1 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
# 逻辑流程
## 图像采集
- **相机参数设置**
配置相机分辨率为1920×1080，曝光时间设为10ms以确保静态图像清晰。
设置触发模式为“软件触发”，与传送带停止信号同步，确保每次检测时产品完全静止。
- **光源控制**
使用背光照明增强泡棉与背景的对比度，避免透明白色材质反光干扰。
## 预处理
- **图像增强**
应用高斯滤波消除噪声，随后通过自适应阈值分割提取泡棉轮廓。
对二值化图像进行形态学闭运算，合并断裂的边缘以形成完整轮廓。
## 泡棉计数
- **斑点计数工具**
1. 绘制矩形ROI覆盖50×300mm检测区域，屏蔽传送带边缘干扰区域。
2. 启用独立位置修正功能，自动订阅基准图的位置修正参数（需提前配置基准图）。
3. 设置模板区域为泡棉标准形状，手动调整匹配点以对齐特征。
4. 选择自动模式，灵敏度设为80%，识别数量范围设为1（仅允许单个泡棉存在）。
5. 扩展参数中设置最小得分为0.9，角度范围±5°，重叠率≤30%以避免误判。
- **逻辑判断工具**
订阅斑点计数模块状态，设置运算类型为“与”，要求计数结果必须为1且模块状态为OK时输出OK。
## 结果处理
- **输出配置**
在预览窗口显示计数结果及轮廓标记，便于人工复核。

## Slide 9
04
逻辑流程
将逻辑判断结果通过Modbus协议输出至PLC，OK时输出DO1=ON，NG时输出DO2=ON。
## 通信处理
- **Modbus通信**
配置IP地址为192.168.1.100，端口502，周期性发送检测结果至PLC地址40001。
## 统计处理
- **数据导出**
每小时自动导出检测结果至本地文件夹，包含总数、OK数、NG数及图像存档。

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在较强环境光干扰，可能影响图像对比度。
解决方案：解决方案：采用背光照明方式，并在相机镜头前加装遮光罩。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置易受传送带震动影响，导致图像模糊。
解决方案：解决方案：使用减震支架固定相机，并确保安装面水平稳定。
物料一致性
风险点：风险点：泡棉产品厚度或颜色存在轻微差异，可能导致识别误判。
解决方案：解决方案：定期校准图像处理参数，并设置合理的匹配得分阈值以适应微小变化。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号