## Slide 1
泡棉包裹产品识别视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：泡棉包裹产品
●识别内容：计数
●产品材质：泡棉
●产品颜色：透明白色
●检测区域(mm*mm)：50.0 * 300.0
●最小识别特征大小(mm)：50*300
●最大工作距离(mm)：500
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：传送带运输
●识别节拍(pcs/min)：6
●识别时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：431
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
智能相机型号 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2
智能相机类型 | 智能相机
相机接口类型 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素 | 1408 * 1024
镜头型号 | A9-3528-6MP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 智能相机 | MV-SC6016C-00C-NNN/V2 | 台 | 1 | hikvision
2 | 镜头 | A9-3528-6MP | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | PFM-TX32728W/R/G/B | 个 | 1 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | SCMVS | 套 | 1 | hikvision

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 相机参数设置
│ │ └── 设置相机分辨率为与检测区域(50×300mm)匹配的分辨率，确保最小识别特征(50×300mm)清晰成像
│ │ └── 调整曝光时间以适应透明白色泡棉的反光特性
│ ├── 触发配置
│ │ └── 配置传送带停止触发信号（因识别时产品运动速度为0）
│ └── 图像存储
│ └── 启用基准图保存功能用于后续位置修正
├── 预处理
│ ├── 亮度调整
│ │ └── 增强透明白色泡棉与背景的对比度
│ ├── 噪声抑制
│ │ └── 应用高斯滤波消除泡棉表面反光造成的噪点
│ └── ROI绘制
│ └── 在50×300mm区域内绘制矩形检测区域（参考15.1 ROI区域章节）
├── 斑点计数
│ ├── 检测区域配置
│ │ └── 启用掩膜图输出使能参数标识检测区域
│ ├── 灰度阈值设置
│ │ └── 设置灰度阈值范围以识别透明白色泡棉（参考13.3.1 斑点计数章节）
│ ├── 位置修正

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 开启独立位置修正使能（SC3000系列设备适用）
│ ├── 扩展参数
│ │ └── 设置面积范围过滤非目标尺寸的斑点（50×300mm）
│ └── 结果判断
│ └── 设置数量范围为[6,6]（匹配6pcs/min的识别节拍）
├── 结果处理
│ ├── 状态输出
│ │ └── 根据斑点计数结果输出OK/NG状态
│ └── 数据记录
│ └── 记录每次检测的斑点数量及位置坐标
└── 统计处理
├── 良率统计
│ └── 统计周期内OK/NG产品数量比例
└── 趋势分析
└── 绘制斑点计数波动曲线用于工艺优化

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响透明白色泡棉的成像对比度。
解决方案：解决方案：采用遮光罩或调整光源角度，减少环境光对检测区域的影响。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置易受振动影响，可能导致图像偏移。
解决方案：解决方案：使用减震支架固定相机，并定期校准图像基准图。
物料一致性
风险点：风险点：泡棉厚度或颜色存在轻微差异，可能影响斑点识别稳定性。
解决方案：解决方案：在软件中设置合理的灰度阈值范围和面积过滤参数，增强识别鲁棒性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号