## Slide 1
VISION PLAN
►
波纹管尺寸测量视觉方案（3D）

## Slide 2
一．项目描述 二．项目验证
三．配置清单 四．逻辑流程
五. 评估结果&注意事项 六．售后服务说明
目录：

## Slide 3
一．
方案布局图
●产品名称：波纹管
●测量内容：直径
●产品材质：金属
●产品颜色：黑色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：200.0 * 100.0 * 50.0
●来料方式：传送带输送
●测量精度要求(mm)：1
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：不限制
●工作距离(mm)：387
项目描述

## Slide 4
视野图
二．
项目验证
Z(工作距离) = 387mm, X视野大小 = 140.256mm, Z向视野大小 = 175mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | OPT-LPF2-030
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 140.256mm
Z轴重复精度 | 1μm
采集时间 | 0.56s
行频 | 3-18kHz

## Slide 5
三．
系统构成
配置清单

## Slide 6
三．
尺寸图
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
三．
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | OPT-LPF2-030 | 台 | 1 | OPT
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 9
四．
逻辑流程占位符
逻辑流程

## Slide 10
五．
05 评估结果 & 注意事项
评估结果&注意事项
现场环境
风险点：金属材质反光与黑色背景易形成强对比干扰测量精度
解决方案：采用漫射补光+环境光抑制算法降低反光影响
相机安装
风险点：387mm工作距离下相机倾斜角偏差超±0.5°将导致Z轴精度下降
解决方案：使用激光校准仪配合安装支架实现亚毫米级定位
物料一致性
风险点：波纹管表面氧化层厚度差异可能造成激光反射强度波动
解决方案：启用自适应增益控制模块补偿表面反射率变化

## Slide 11
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪： 处理解决可能发生的设备异常； 对现场人员进行培训指导。 设备交付后：售后服务一年。 若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。
联系我们： 邮箱：image@ytzrtx.com 电话：0535-2162897 地址：烟台致瑞图像技术有限公司
六．售后服务说明

## Slide 12
THANKS