## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕、裂纹、凹陷、突出
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：500.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：1000
●最小工作距离(mm)：200
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：20
●检测节拍(pcs/min)：20
●检测时产品运动速度(m/s)：0.2
●工作距离(mm)：877
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MFA121-U18
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 18mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MFA121-U18 | 个 | 1 | coolens
3 | 光源 | OPT-FLA510360K | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（如LSR L-V4）采集玻璃表面图像
│ ├── 设置相机参数：
│ │ ├── 分辨率：1200万像素以上（满足20mm缺陷分辨率）
│ │ ├── 曝光模式：自动曝光（适应透明材质反光特性）
│ │ ├── 灰度值：动态调整以平衡深色/浅色背景
│ ├── 采集场景覆盖：
│ │ ├── 不同层高（200-1000mm工作距离）
│ │ ├── 传送带运动状态（0.2m/s速度下的动态采集）
│ │ ├── 透明玻璃的多角度反光场景
├── 预处理
│ ├── ROI截取：
│ │ ├── 使用ROI工具框选500*100mm检测区域
│ │ ├── 应用全局ROI减少背景干扰
│ ├── 图像增强：
│ │ ├── 自动亮度/对比度调整（补偿传送带运动导致的光照变化）
│ │ ├── 高斯滤波降噪（消除透明材质表面反光干扰）
├── 缺陷分割
│ ├── 模块选择：缺陷分割模块（支持多类别缺陷检测）
│ ├── 数据准备：
│ │ ├── 创建4个缺陷类别（划痕/裂纹/凹陷/突出）
│ │ ├── 标注规范：

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ │ ├── 使用多边形工具精确标注缺陷轮廓
│ │ │ ├── 使用掩膜工具排除玻璃边缘干扰区域
│ │ │ ├── 设置全局掩膜覆盖非检测区域
│ ├── 训练配置：
│ │ ├── 数据增强：
│ │ │ ├── 随机旋转（±15°模拟传送带偏移）
│ │ │ ├── 高斯噪声（模拟实际环境干扰）
│ │ │ ├── 亮度变化（±20%模拟光照波动）
│ │ ├── 模型参数：
│ │ │ ├── 输入尺寸：1024*200（适配500*100mm检测区域）
│ │ │ ├── 批量大小：16（平衡速度与精度）
│ │ │ ├── 模型类型：高精度模式（满足20mm缺陷检测）
├── 结果处理
│ ├── 缺陷分类：
│ │ ├── 根据分割结果匹配预设的4类缺陷特征库
│ │ ├── 设置缺陷判定阈值（面积>20mm²判定为NG）
│ ├── 输出格式：
│ │ ├── 缺陷坐标（用于后续定位）
│ │ ├── 缺陷类型标签
│ │ ├── 缺陷面积/长度数据
├── 统计处理
│ ├── 实时统计：
│ │ ├── 每分钟缺陷数量统计（20pcs/min节拍）
│ │ ├── 缺陷类型分布直方图
│ │ ├── 合格率实时显示
│ ├── 数据记录：
│ │ ├── 存储NG图像及缺陷标注
│ │ ├── 生成质检报告（包含缺陷位置坐标）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光波动可能导致透明玻璃反光干扰检测
解决方案：解决方案：采用中孔背光源+遮光罩组合，确保均匀照明
相机安装
风险点：风险点：877mm长焦距易产生视角畸变影响缺陷定位
解决方案：解决方案：使用C口18mm定焦镜头+垂直安装校准，配合畸变矫正算法
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度公差超出±0.2mm范围时影响成像清晰度
解决方案：解决方案：在视觉软件中集成Z轴补偿模块，动态调整焦平面匹配工件高度

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号