## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：100.0 * 30.0
●最大工作距离(mm)：不限制
●最小工作距离(mm)：不限制
●来料方式：托盘
●最小缺陷分辨要求(mm)：2
●检测节拍(pcs/min)：20
●检测时产品运动速度(m/s)：0
●工作距离(mm)：245
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A5031M/CG300
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE.POE
相机像素 | 640 * 480
镜头型号 | MH1620K
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A5031M/CG300 | 台 | 1 | dahua
2 | 镜头 | MH1620K | 个 | 1 | dahua
3 | 光源 | OPT-RIU114 | 个 | 1 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集玻璃托盘图像
│ └── 调整曝光参数避免透明材质反光干扰
├── 预处理
│ ├── 截取100*30mm检测区域ROI
│ └── 使用掩膜工具遮盖托盘边缘干扰区域
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 标注透明玻璃表面划痕区域（最小2mm）
│ ├── 启用网格剪切工具处理小缺陷检测
│ └── 配置数据增强参数提升泛化能力
├── 结果处理
│ ├── 设置缺陷面积阈值（≥2mm²）
│ └── 生成缺陷位置坐标用于后续处理
└── 统计处理
└── 记录NG品缺陷类型分布数据

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号