## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：500.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：489
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH140-60GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4708 * 2824
镜头型号 | MH3520K
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH140-60GC | 台 | 2 | hikvision
2 | 镜头 | MH3520K | 个 | 2 | dahua
3 | 光源 | PFM-DM250250W/R/G/B | 个 | 2 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（≥1200万像素）配合背光或环形光源，确保透明玻璃表面划痕的对比度
│ ├── 设置ROI区域为500×100mm检测范围，排除无关背景干扰
│ └── 启用图像校正功能消除传送带运动导致的轻微形变
├── 预处理
│ ├── 通过色彩平衡工具消除玻璃材质的色偏
│ ├── 调整亮度/对比度参数（亮度±5%，对比度±15%）增强划痕特征
│ └── 应用网格剪切工具（4×2网格）提升小缺陷（0.2mm）的检测精度
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"类别并标注典型缺陷样本
│ ├── 配置数据增强参数：缩放范围0-20%，旋转角度±5°
│ ├── 设置输入图像尺寸为1024×1024像素（确保0.2mm缺陷清晰可见）
│ └── 启用全局掩膜遮盖玻璃边缘反光区域
├── 结果处理
│ ├── 通过验证参数设置交并比阈值0.7过滤误检
│ └── 导出包含缺陷坐标的检测结果用于后续分析
└── 通信处理
└── 通过SDK接口将NG判定信号传输至PLC控制系统

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光波动导致玻璃表面反光干扰划痕检测
解决方案：解决方案：采用中孔背光源+遮光罩组合，消除环境光干扰
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差导致视野畸变或漏检区域
解决方案：解决方案：通过三维调节支架校准相机角度，确保检测区域全覆盖
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度公差超出±0.1mm范围影响成像清晰度
解决方案：解决方案：在传送带入口增加厚度检测传感器，剔除异常厚度物料

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号