## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：500.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：489
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH140-60GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4708 * 2824
镜头型号 | MH3520K
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH140-60GC | 台 | 2 | hikvision
2 | 镜头 | MH3520K | 个 | 2 | dahua
3 | 光源 | PFM-DM250250W/R/G/B | 个 | 2 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机配合背光光源采集玻璃表面图像
│ └── 设置ROI区域为500×100mm检测范围
├── 预处理
│ ├── 调整图像对比度增强划痕特征
│ ├── 应用直方图均衡化消除透明材质反光干扰
│ └── 使用ROI工具框选固定检测区域
├── 缺陷分割
│ ├── 导入标注数据集（含正常玻璃与带划痕样本）
│ │ └── 标注工具使用智能标注+手动修正
│ ├── 配置数据增强参数
│ │ ├── 启用随机旋转（±5°）和缩放（±10%）
│ │ └── 设置输入图像尺寸为1024×200像素
│ ├── 训练模型
│ │ ├── 模型类型选择高速度模式
│ │ └── 批量大小设为8张/批次
│ └── 验证模型
│ └── 设置缺陷判定阈值（根据0.2mm分辨率校准）
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷坐标与面积数据
│ └── 生成检测结果标记（OK/NG）
└── 通信处理

## Slide 9
04
逻辑流程
└── 通过TCP/IP协议将检测结果发送至PLC控制系统

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：加装遮光罩并控制环境光照强度。
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差可能导致视野覆盖不全。
解决方案：解决方案：使用激光校准工具确保安装角度精确对位。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能影响划痕检测效果。
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应阈值补偿功能以应对材质变化。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号