## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：500.0 * 100.0
●最大工作距离(mm)：600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：469
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU060-60GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 3200 * 1944
镜头型号 | MFA118-S16V2
镜头品牌 | coolens
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU060-60GC | 台 | 2 | hikvision
2 | 镜头 | MFA118-S16V2 | 个 | 2 | coolens
3 | 光源 | PFM-DM250250W/R/G/B | 个 | 2 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（建议1200万像素以上）采集玻璃表面图像
│ ├── 设置背光或环形光源以增强划痕对比度（透明材质需避免反光干扰）
│ ├── 配置相机参数：曝光时间≤1/1000秒（防止传送带运动模糊）
├── 预处理
│ ├── 调整图像亮度/对比度（增强划痕与背景的差异）
│ ├── 应用ROI工具框选500×100mm检测区域（排除非关键区域）
│ └── 使用网格剪切工具（4×2网格）处理大尺寸图像（确保0.2mm缺陷可见）
├── 缺陷检测
│ ├── 启用缺陷分割模块（多类别标注划痕形态）
│ ├── 使用智能标注工具+画笔工具精细标注划痕边缘
│ ├── 配置训练参数：
│ │ ├── 输入尺寸：1024×2048（保证0.2mm缺陷≥2像素）
│ │ ├── 数据增强：启用旋转±5°、亮度±15%、高斯噪声
│ │ └── 模型类型：高速度模型（满足30pcs/min节拍）
│ └── 设置全局掩膜遮盖玻璃边缘反光区域（避免误检）
├── 结果处理
│ ├── 通过验证图表监控精度曲线（目标mAP≥0.95）
│ ├── 导出模型时启用类激活图（辅助分析漏检原因）
│ └── 设置缺陷判定规则：面积≥0.04mm²（0.2×0.2mm）标记为NG
└── 通信处理
└── 通过TCP/IP协议将检测结果（OK/NG）实时传输至PLC控制系统

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度，确保检测区域光照均匀且无外部干扰。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移，影响划痕检测精度。
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，并进行多次标定校准以确保工作距离与视野匹配。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能造成图像对比度不稳定，影响缺陷识别。
解决方案：解决方案：在软件中启用自适应亮度补偿算法，提升不同批次玻璃的检测鲁棒性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号