## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：700.0 * 700.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：1061
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | *AH3B00M/CU000
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 5472 * 3648
镜头型号 | FA3545A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | *AH3B00M/CU000 | 台 | 6 | dahua
2 | 镜头 | FA3545A | 个 | 6 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLA410290 | 个 | 6 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机采集玻璃表面图像
│ ├── 设置相机参数：高分辨率模式（建议1200万像素以上）
│ ├── 配置光源系统：采用背光或环形光消除玻璃反光干扰
│ ├── 同步触发机制：与传送带速度(0.3m/s)匹配的图像采集频率
│ └── ROI截取：框选700×700mm检测区域
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强划痕与玻璃基底的灰度差异
│ ├── 色彩平衡：消除透明材质的色偏影响
│ ├── 网格剪切：将大尺寸图像切割为256×256小图（提升小缺陷检测精度）
│ └── 数据增强：启用旋转(-180°~180°)和缩放(-99%~99%)参数
├── 划痕检测
│ ├── 使用缺陷分割模块
│ │ ├── 创建缺陷类别：定义"划痕"标签
│ │ ├── 标注策略：
│ │ │ ├── 优先标注0.2mm最小缺陷样本
│ │ │ ├── 使用画笔工具精细标注不规则划痕轮廓
│ │ │ └── 应用全局掩膜遮盖非检测区域（如边缘毛刺）
│ │ ├── 训练参数配置：
│ │ │ ├── 输入尺寸：1024×1024（确保0.2mm缺陷可见）
│ │ │ ├── 模型类型：高精度模式
│ │ │ └── 数据增强强度：亮度±10%、对比度±15%

## Slide 9
04
逻辑流程
│ │ └── 阈值设置：通过"编辑阈值"功能优化OK/NG判定边界
│ └── 验证策略：
│ ├── 交并比阈值设为0.5（确保划痕定位精度）
│ └── 使用网格选择工具筛选含缺陷的小图进行专项验证
├── 结果处理
│ ├── 缺陷区域标记：在图像上绘制红色轮廓标注划痕位置
│ ├── 分类判定：根据缺陷面积/长度输出OK/NG结果
│ └── 数据记录：保存检测图像与缺陷坐标信息
└── 统计处理
├── 实时统计：显示当前检测合格率与缺陷类型分布
├── 周期报表：生成每小时/每日缺陷数量趋势图
└── 数据导出：定期导出检测结果用于质量追溯

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号