## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 900.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：1176
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | HC2505A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 25mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | HC2505A | 个 | 9 | CHIOPT
3 | 光源 | PFM-TX32728W/R/G/B | 个 | 9 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集玻璃表面图像，确保最小缺陷0.2mm可识别
├── 预处理
│ ├── ROI截取：框选900*900mm检测区域
│ ├── 全局掩膜：遮盖玻璃边缘非检测区域
│ └── 图像增强：调整对比度突出透明材质划痕特征
├── 缺陷分割
│ ├── 数据准备
│ │ ├── 导入包含划痕/无划痕的玻璃图像
│ │ ├── 划分80%训练集/20%验证集
│ │ └── 设置全局掩膜排除干扰区域
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 使用智能标注工具标注划痕区域
│ │ ├── 配置数据增强参数（旋转/翻转/亮度调整）
│ │ ├── 设置输入图像尺寸确保缺陷特征可见
│ │ └── 启动训练并监控精度曲线
│ ├── 模型验证
│ │ ├── 验证集检测漏检/错检情况
│ │ ├── 调整阈值优化OK/NG判定
│ │ └── 迭代优化直至满足0.2mm检测要求
│ └── 模型导出
│ └── 设置推理参数适配30pcs/min检测节拍

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷分割掩膜图像
│ ├── 根据缺陷面积/长度判定NG
│ └── 生成检测结果标签（OK/NG）
└── 统计处理
├── 记录每批次检测良率
└── 导出检测结果报表用于质量分析

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场光照波动可能影响图像稳定性
解决方案：解决方案：采用高稳定性的工业光源并设置遮光罩减少环境干扰
相机安装
风险点：风险点：多相机同步误差可能导致图像拼接错位
解决方案：解决方案：使用时间戳同步或触发信号确保所有相机采集一致
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度差异可能影响缺陷识别效果
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应对比度增强算法以适配不同材质特性

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号