## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 900.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：826
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH240-10TM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | 10GigE
相机像素 | 5328 * 4000
镜头型号 | MH3520K
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH240-10TM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | MH3520K | 个 | 9 | dahua
3 | 光源 | PFM-TX32728W/R/G/B | 个 | 9 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用工业相机在传送带上方固定位置采集玻璃表面图像
│ ├── 设置ROI区域为900×900mm检测范围
│ ├── 采用背光或环形光源减少玻璃反光干扰
│ └── 启用自动曝光补偿透明材质透光特性
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：增强划痕与玻璃基底的灰度差异
│ ├── 高斯滤波：消除玻璃表面微小气泡造成的噪点
│ └── ROI截取：框选固定检测区域排除传送带背景
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 使用智能标注工具标注典型划痕样本
│ │ ├── 标注不同长度(0.2-5mm)、宽度(0.1-0.5mm)的划痕
│ │ ├── 包含直线/曲线/交叉划痕形态
│ │ └── 覆盖不同光照角度下的反光样本
│ ├── 配置训练参数
│ │ ├── 输入尺寸：1920×1080（保证0.2mm缺陷可识别）
│ │ ├── 数据增强：启用旋转(±15°)、亮度±20%、添加高斯噪声
│ │ └── 模型类型：选择高速度模型满足30pcs/min节拍
│ └── 掩膜处理
│ ├── 全局掩膜遮盖玻璃边缘毛刺区域
│ └── 单图掩膜排除偶然性气泡干扰

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 结果处理
│ ├── 缺陷面积过滤：排除<0.04mm²的误检
│ ├── 位置校正：根据传送带运动速度补偿图像位移
│ └── 输出NG/OK判定及缺陷坐标数据
└── 统计处理
├── 实时统计划痕长度/深度分布直方图
└── 生成每日缺陷类型占比饼状图

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光波动导致玻璃反光干扰检测
解决方案：解决方案：采用恒定背光+遮光罩组合，确保光源稳定性
相机安装
风险点：风险点：相机安装角度偏差造成视野畸变
解决方案：解决方案：使用激光校准仪定位+防震支架固定
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度公差超出设计范围影响成像清晰度
解决方案：解决方案：增加入料段厚度检测并设置动态焦距补偿参数

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号