## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 900.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：753
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | MH1628SP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | MH1628SP | 个 | 9 | dahua
3 | 光源 | PFM-TX32728W/R/G/B | 个 | 9 | dahua
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集玻璃表面图像，确保在最大工作距离(2600mm)下仍能清晰捕捉0.2mm缺陷。设置ROI区域为900×900mm检测范围，采用均匀环形光源消除玻璃反光干扰
├── 预处理
│ ├── 应用ROI工具框选900×900mm检测区域
│ ├── 使用掩膜工具遮盖玻璃边缘非检测区域（全局掩膜）
│ └── 启用色彩平衡功能矫正透明材质色偏
├── 缺陷检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ ├── 导入包含正常玻璃和带划痕玻璃的图像数据集（建议正常样本占比70%，缺陷样本30%）
│ ├── 使用智能标注工具标注划痕区域（重点标注0.2mm及以上缺陷）
│ ├── 配置训练参数：
│ │ └── 输入图像尺寸设为1024×1024（确保小缺陷可见）
│ │ └── 启用数据增强（±15%亮度/对比度，±10%缩放）
│ │ └── 学习率0.005，总轮次500
│ └── 训练完成后设置缺陷判定阈值（通过验证图表调整绿色/红色阈值线）
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷区域热力图和缺陷度数值
│ └── 根据阈值判断OK/NG结果
└── 通信处理
└── 通过SDK接口将检测结果发送至PLC控制系统，触发NG产品剔除装置

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰导致玻璃反光影响缺陷识别
解决方案：解决方案：采用均匀环形光源并调整照射角度消除镜面反射
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置偏差导致检测区域覆盖不全
解决方案：解决方案：使用激光校准工具确保900×900mm检测区域完全覆盖
物料一致性
风险点：风险点：不同批次玻璃透光率差异影响检测稳定性
解决方案：解决方案：建立物料参数库并定期更新色彩平衡基准值

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号