## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 900.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：937
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH160-60GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 4000 * 4000
镜头型号 | FA3545A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH160-60GM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | FA3545A | 个 | 9 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLA310290 | 个 | 9 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 设置ROI区域（900×900mm）
│ ├── 采用背光/环形光照明增强划痕对比度
│ └── 采集透明玻璃划痕样本图像（含OK/NG样本）
├── 预处理
│ ├── 调整图像对比度/亮度增强划痕特征
│ ├── 应用全局掩膜排除玻璃边缘干扰区域
│ └── 设置网格剪切工具（若缺陷过小需分块处理）
├── 划痕检测
│ ├── 使用缺陷分割模块
│ │ ├── 创建"划痕"类别并标注缺陷区域
│ │ ├── 配置数据增强参数（旋转±5°、亮度±15%）
│ │ ├── 设置输入图像尺寸为1920×1080（保证0.2mm分辨率）
│ │ └── 启用高速度模型类型（满足30pcs/min节拍）
│ └── 训练验证迭代
│ ├── 初始训练后验证准确率≥99%
│ ├── 通过训练图表监控精度/损失曲线
│ └── 补充标注漏检样本并重新训练
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷分割掩膜图像
│ ├── 生成检测结果报表（含缺陷位置坐标）
│ └── 设置NG判定阈值（缺陷面积＞200像素）

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 通信处理
│ └── 通过TCP/IP协议输出检测结果到PLC
└── 统计处理
└── 记录每日检测数据并生成良率统计报表

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强电磁干扰，可能影响相机图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：采用屏蔽线缆并合理布线，确保信号传输稳定。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移，影响检测精度。
解决方案：解决方案：使用激光定位工具辅助安装，确保相机与玻璃表面垂直对准。
物料一致性
风险点：风险点：不同批次玻璃透明度差异较大，影响划痕检测效果。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度调整算法，提升图像对比度一致性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号