## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：900.0 * 900.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：753
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | MH1620M
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GM | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | MH1620M | 个 | 9 | dahua
3 | 光源 | OPT-LIT51832 | 个 | 9 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机配合环形光源/背光系统采集玻璃表面图像
│ └── 设置ROI区域为900×900mm检测范围
├── 预处理
│ ├── 采用偏振滤镜消除玻璃反光干扰
│ ├── 使用直方图均衡化增强划痕对比度
│ └── 应用ROI工具限定检测区域边界
├── 缺陷检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ │ └── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 数据标注
│ │ ├── 使用智能标注工具快速标记典型划痕样本
│ │ ├── 对0.2mm级微小划痕采用画笔工具精细标注
│ │ └── 设置全局掩膜排除玻璃边缘非检测区域
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 启用网格剪切工具处理大尺寸图像
│ │ ├── 配置数据增强参数：
│ │ │ ├── 随机旋转±5°
│ │ │ ├── 高斯噪声(强度0.01)
│ │ │ └── 亮度调整(±15%)
│ │ └── 设置输入尺寸为4096×4096像素
│ └── 模型验证

## Slide 9
04
逻辑流程
│ ├── 通过置信度过滤排除误检
│ └── 调整阈值确保0.2mm缺陷检出率≥99%
└── 结果处理
└── 输出缺陷坐标及面积数据至质检系统

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：强光干扰或反光影响图像质量
解决方案：解决方案：加装偏振滤镜并控制现场照明强度
相机安装
风险点：风险点：安装高度误差导致视野不完整
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，确保工作距离精确
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度差异影响检测稳定性
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应亮度补偿算法

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号