## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：1100.0 * 1100.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：916
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | FA1620A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GM | 台 | 12 | hikvision
2 | 镜头 | FA1620A | 个 | 12 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLA410290K | 个 | 12 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 使用高分辨率工业相机（建议1200万像素以上）采集玻璃表面图像
│ ├── 设置ROI区域（1100×1100mm）覆盖完整检测区域
│ ├── 配置环形光源+背光组合，消除透明材质反光干扰
│ └── 启用运动补偿功能适配0.3m/s传送带速度
├── 预处理
│ ├── 应用直方图均衡化增强划痕对比度
│ ├── 使用全局掩膜遮盖玻璃边缘非检测区域
│ └── 启用网格剪切工具（8×8网格）提升小缺陷（0.2mm）可见性
├── 划痕检测
│ ├── 添加缺陷分割模块
│ ├── 创建"划痕"类别并导入标注数据（建议50张高质量标注样本）
│ ├── 配置数据增强参数：
│ │ ├── 旋转角度：±15°
│ │ ├── 缩放比例：0.8-1.2
│ │ └── 亮度调整：±20%
│ ├── 设置输入图像尺寸：1920×1080（保持0.2mm像素精度）
│ └── 启用高精度模型类型（牺牲速度保障检测精度）
├── 结果处理
│ ├── 应用缺陷判定规则过滤误检（设置最小缺陷面积≥0.2mm²）
│ └── 输出OK/NG结果至后续工序
└── 统计处理

## Slide 9
04
逻辑流程
└── 记录每批次划痕数量及位置分布数据

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集质量。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度以避免环境光干扰。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移，影响检测精度。
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，确保相机与检测面垂直对齐。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能造成划痕识别误判。
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应阈值模块，动态补偿材质差异。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号