## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：1100.0 * 1100.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：916
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | FA1610A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GC | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | FA1610A | 个 | 9 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-LIT51832 | 个 | 9 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机配合背光/环形光源采集玻璃表面图像
│ └── 设置ROI区域覆盖1100*1100mm检测范围
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整（增强划痕与背景的对比）
│ ├── 使用掩膜工具遮盖非检测区域（如玻璃边缘）
│ └── 网格剪切工具分割大图（设置4×4网格提升小缺陷检出率）
├── 缺陷分割
│ ├── 数据标注
│ │ └── 使用画笔工具精细标注0.2mm级划痕
│ ├── 训练参数配置
│ │ ├── 模型类型：高精度模式
│ │ ├── 输入尺寸：1024×1024（确保0.2mm缺陷可见）
│ │ └── 数据增强：启用亮度/对比度增强（±15%）
│ └── 阈值设置
│ └── 根据缺陷度分布曲线设定OK/NG阈值
├── 结果处理
│ ├── 使用热力图可视化缺陷区域
│ └── 输出缺陷坐标供后续处理
└── 通信处理
└── 通过SDK接口与PLC联动控制传送带触发采集

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度以避免环境光干扰。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度不一致可能导致检测区域覆盖不均。
解决方案：解决方案：使用激光水平仪校准所有相机安装位置，确保一致性。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能影响缺陷识别效果。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度补偿算法，提升不同材质下的检测鲁棒性。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号