## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：1000.0 * 1000.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：834
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | MH1628X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 16mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GC | 台 | 9 | hikvision
2 | 镜头 | MH1628X | 个 | 9 | dahua
3 | 光源 | OPT-LIT51832 | 个 | 9 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 设置高分辨率工业相机（≥500万像素）
│ ├── 配置环形背光+侧光组合照明（消除玻璃反光）
│ ├── 使用ROI工具框选1000×1000mm检测区域
│ └── 启用动态触发采集（匹配0.3m/s传送带速度）
├── 预处理
│ ├── 应用直方图均衡化增强对比度
│ ├── 使用高斯滤波消除噪声
│ └── 通过掩膜工具遮盖非检测区域（如边缘毛刺）
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 使用多边形工具标注典型划痕样本（≥30张）
│ ├── 配置数据增强参数：
│ │ ├── 旋转角度：±15°
│ │ ├── 缩放比例：0.8-1.2
│ │ └── 添加高斯噪声（强度0.05）
│ ├── 设置输入图像尺寸：2048×2048
│ └── 启用网格剪切工具（4×4分割提升小缺陷识别）
├── 结果处理
│ ├── 配置缺陷判定规则：
│ │ ├── 面积阈值：≥0.2mm²
│ │ └── 连通域过滤（去除孤立噪点）

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 生成缺陷区域热力图辅助人工复核
├── 通信处理
│ └── 通过TCP/IP协议将NG结果发送至MES系统
└── 统计处理
└── 记录每日缺陷分布直方图（按长度/宽度分类）

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：环境光线干扰或玻璃反光导致图像质量下降
解决方案：解决方案：采用环形背光+侧光组合照明并加装防尘罩
相机安装
风险点：风险点：相机角度/高度偏差导致视野畸变或覆盖不全
解决方案：解决方案：精确校准安装角度与高度，使用防抖支架固定
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度/表面处理差异引发反射率波动
解决方案：解决方案：预设多级光源亮度补偿参数适应材质变化

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号