## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：320.0 * 320.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：862
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | A7900M/CU201
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | USB3.0
相机像素 | 4096 * 2160
镜头型号 | MT3528X
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 35mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | A7900M/CU201 | 台 | 2 | dahua
2 | 镜头 | MT3528X | 个 | 2 | dahua
3 | 光源 | OPT-FLA310220 | 个 | 2 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机采集玻璃表面图像
│ ├── 设置ROI区域为320×320mm检测范围
│ ├── 采用背光或环形光源增强划痕对比度
│ └── 配置触发装置同步传送带运动（0.3m/s）
├── 预处理
│ ├── 调整图像亮度/对比度增强划痕特征
│ ├── 使用ROI工具限定检测区域
│ └── 应用全局掩膜排除玻璃边缘干扰
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 使用多边形工具精细标注划痕轮廓
│ │ └── 确保标注精度达到0.2mm分辨率
│ ├── 配置数据增强参数
│ │ ├── 启用旋转/翻转增强
│ │ └── 设置输入图像尺寸为最大值
│ ├── 训练模型
│ │ ├── 设置模型类型为高精度模式
│ │ └── 监控精度曲线与损失曲线
│ └── 验证模型
│ ├── 检查标注匹配矩阵
│ └── 调整阈值优化检测灵敏度

## Slide 9
04
逻辑流程
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷区域坐标与面积数据
│ └── 根据缺陷尺寸判定OK/NG结果
└── 通信处理
└── 通过PLC接口输出检测结果信号

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度以避免环境光干扰。
相机安装
风险点：风险点：相机安装位置易受震动影响，导致图像模糊。
解决方案：解决方案：采用防震支架并固定相机，确保安装稳固。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能导致检测灵敏度下降。
解决方案：解决方案：在软件中设置自适应阈值，提升对材质变化的容忍度。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号