## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：310.0 * 310.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：828
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CH240-10TM
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | 10GigE
相机像素 | 5328 * 4000
镜头型号 | FA5025A
镜头品牌 | CHIOPT
镜头焦距 | 50mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CH240-10TM | 台 | 2 | hikvision
2 | 镜头 | FA5025A | 个 | 2 | CHIOPT
3 | 光源 | OPT-FLCA310290 | 个 | 2 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ └── 使用高分辨率工业相机配合背光照明，在传送带静止或低速（0.3m/s）状态下采集玻璃表面图像，确保划痕特征清晰可见
├── 预处理
│ ├── 设置ROI区域（310×310mm）框选待检测区域
│ ├── 启用全局掩膜遮盖玻璃边缘非检测区域
│ └── 通过色彩平衡工具消除透明材质反光干扰
├── 缺陷分割
│ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ ├── 使用画笔工具精细标注0.2mm级划痕轮廓
│ ├── 启用网格剪切工具（8×8网格）增强小缺陷可见性
│ └── 配置训练参数：
│ ├── 输入图像尺寸设为1024×1024
│ ├── 数据增强启用±15%缩放和±5°旋转
│ └── 模型类型选择高精度模式
├── 结果处理
│ ├── 设置缺陷度阈值：OK=0.1，NG=0.7
│ └── 生成热力图辅助人工复核可疑区域
└── 通信处理
└── 通过Modbus协议与PLC联动，根据检测结果输出NG信号（0.3s内完成判定）

## Slide 9
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集质量。
解决方案：解决方案：加装遮光罩并控制环境光照强度。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移或畸变。
解决方案：解决方案：使用激光定位仪辅助安装，确保工作距离精确。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能影响缺陷识别稳定性。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度补偿算法。

## Slide 10
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 11
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号