## Slide 1
玻璃外观检测视觉方案（2D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃
●检测内容：划痕
●产品材质：玻璃
●产品颜色：透明
●检测区域(mm × mm)：810.0 * 710.0
●最大工作距离(mm)：2600
●最小工作距离(mm)：300
●来料方式：传送带
●最小缺陷分辨要求(mm)：0.2
●检测节拍(pcs/min)：30
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●工作距离(mm)：1235
方案布局图
方案布局图占位符

## Slide 4
02
项目验证
视野图
视野图占位符
参数名称 | 参数值
面阵相机型号 | MV-CU200-20GC
面阵相机类型 | 面阵相机
相机接口类型 | GigE
相机像素 | 5120 * 3840
镜头型号 | MH2528SP
镜头品牌 | dahua
镜头焦距 | 25mm
镜头接口 | C

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 面阵相机 | MV-CU200-20GC | 台 | 6 | hikvision
2 | 镜头 | MH2528SP | 个 | 6 | dahua
3 | 光源 | OPT-LIT51832 | 个 | 8 | OPT
4 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
5 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
6 | 软件 | MechMind-DLK | 套 | 1 | MechMind

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程
├── 图像采集
│ ├── 设置ROI区域：根据检测区域810*710mm定义感兴趣区域，排除非检测区域干扰
│ ├── 配置触发参数：适配传送带速度0.3m/s，确保图像采集与产品运动同步
│ └── 调整光源参数：针对透明玻璃材质配置背光/环形光源，增强划痕对比度
├── 预处理
│ ├── 亮度/对比度调整：补偿透明材质的光线折射影响
│ ├── ROI裁剪：聚焦810*710mm核心检测区域
│ └── 掩膜处理：使用全局掩膜遮盖玻璃边缘非缺陷区域（如安装孔位）
├── 缺陷分割
│ ├── 数据准备
│ │ ├── 导入玻璃样本图像（含正常/划痕样本）
│ │ ├── 创建"划痕"缺陷类别
│ │ └── 使用智能标注工具标注典型划痕（长度≥0.2mm）
│ ├── 模型训练
│ │ ├── 配置数据增强：启用旋转/翻转/亮度变化（补偿传送带角度变化）
│ │ ├── 设置输入尺寸：确保0.2mm缺陷在缩放后≥2像素
│ │ └── 启用网格剪切：将大尺寸图像分块处理提升小缺陷检出率
│ └── 模型验证
│ ├── 设置验证阈值：根据划痕深度/长度配置OK/NG判定标准
│ └── 分析匹配矩阵：优化漏检/误检样本的标注精度
├── 结果处理
│ ├── 输出缺陷坐标：生成划痕位置坐标用于后续分析

## Slide 9
04
逻辑流程
│ └── 动态补偿：根据传送带速度校正运动中的位置偏移
└── 统计处理
├── 缺陷分类统计：按长度/宽度维度分析划痕分布特征
└── 节拍监控：记录30pcs/min节拍下的检测稳定性数据

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
风险点：风险点：现场存在强光干扰，可能影响图像采集稳定性。
解决方案：解决方案：加装遮光罩或调整光源角度，确保检测区域光照均匀且不受外部环境干扰。
相机安装
风险点：风险点：相机安装高度误差可能导致视野偏移，影响划痕识别精度。
解决方案：解决方案：使用激光定位辅助安装，并在调试阶段进行多角度校准以保证成像一致性。
物料一致性
风险点：风险点：玻璃厚度或透明度波动可能造成图像对比度不稳定，影响缺陷识别效果。
解决方案：解决方案：在预处理阶段加入自适应亮度补偿算法，提升不同批次玻璃的检测鲁棒性。

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号